PRESSEMITTEILUNG	Kontakt: 	Simone Hebel, Market Manager, Europe
		ITW Test & Measurement GmbH
		In der Steele 2
		D-40599 Düsseldorf
		Tel. +49-(0)211-9741027
		E-Mail: simone.hebel@buehler.com

Buehler auf der Control 2015:

PlanarMet 300 – neues Planschleifgerät beschleunigt Probenpräparation in der Metallographie

Das besondere Merkmal des neuen PlanarMet 300 Tischschleifgeräts von Buehler – ITW Test & Measurement GmbH ist der fest montierte Schleifstein zum schnellen Bearbeiten von bis zu 10 Proben im Zentralandruck-Probenhalter.
© Buehler – ITW Test & Measurement GmbH

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von Buehler mit Text sowie Bildern in druckfähiger Auflösung sind als Download verfügbar unter: www.konsens.de/buehler.html

Buehler auf der Control 2015:

PlanarMet 300 – neues Planschleifgerät beschleunigt Probenpräparation in der Metallographie

Düsseldorf, März 2015 – PlanarMet 300 ist ein neues Tisch-Planschleifgerät von Buehler – ITW Test & Measurement GmbH für die besonders schnelle und dabei präzise und komfortable Probenpräparation in der Metallographie. Sein fest montierter 305-mm-Schleifstein ermöglicht zusammen mit dem leistungsstarken Motor einen Materialabtrag bis zu 0,6 mm pro Minute und damit ein bis zu zehnmal schnelleres Schleifen als mit SiC-Papier. Mit dem Zentralandruck-Probenhalter für bis zu 10 Proben können drei bis vier Schleifstufen in einem einzigen Schritt ablaufen. Der Abtrag ist auf bis zu 0,1 mm exakt programmierbar. So bietet das Zeit, Platz und Kosten sparende PlanarMet 300 unter dem Strich die gleiche Leistung wie große Standmaschinen.

Für einen besonders akkuraten Materialabtrag kann der Schleifprozess zeit- oder materialabtragsgesteuert mit variabler Geschwindigkeit und wählbarer Rotationsrichtung des Automatikaufsatzes erfolgen. Dabei bleibt die Probendeformation minimal, weil ein integrierter Kühlwasserzufluss zusammen mit einem speziellen Wasserverteiler auch unter sehr aggressiven Schleifbedingungen für ausreichende Kühlung sorgt. Für gleichbleibende Ergebnisse liefert das automatische, selbstkalibrierende Abrichtsystem mit einstellbarer Abrichtfrequenz und -tiefe bei jedem Zyklus plane, gereinigte Schleifflächen. Der wahlweise aus Al2O3 oder SiC bestehende Schleifstein kann in wenigen Minuten durch Lösen einer zentralen Schraube gewechselt werden. Danach kalibriert sich das System automatisch neu. Die Bedienung des Gerätes ist unkompliziert und erfolgt über eine Folientastatur, auf der auch die Programmparameter angezeigt werden. Das robuste Gussgehäuse und eine gesicherte Schutzhaube mit magnetischen Kontakten, die das Gerät beim Öffnen abschalten, sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit.

Dank des kompakten Designs lässt sich PlanarMet 300 meist unmittelbar neben einem EcoMet/AutoMet Schleif- und Poliergerät von Buehler aufstellen. Von großem Vorteil für den Betreiber ist dabei, dass diese Systeme die gleichen Zentralandruck-Probenhalter verwenden, so dass diese nach dem Planschleifen direkt auf dem Poliersystem weiterverwendet werden können.

Buehler – ITW Test & Measurement GmbH präsentiert das neue PlanarMet 300 auf der Control 2015, die vom 5. bis 8. Mai in Stuttgart stattfindet, in Halle 5 auf Stand 5135.

Buehler – ITW Test & Measurement GmbH, Düsseldorf, ist seit 75 Jahren ein führender Hersteller von Geräten, Verbrauchsmaterial und Zubehör für die Metallographie und Materialanalyse und bietet darüber hinaus ein umfangreiches Programm an Härteprüfern und Härteprüfungssystemen. Ein dichtes Netz von Niederlassungen und Händlern sichert Kunden professionelle Unterstützung und Service rund um den Globus. Das Zentrallabor in Düsseldorf bietet umfangreiche Hilfestellung bei allen Anwendungsfragen oder der Ausarbeitung reproduzierbarer Präparationsabläufe.
Buehler ist Teil der Test and Measurement Group der US-amerikanischen Illinois Tool Works (ITW) mit mehr als 850 dezentralisierten Geschäftseinheiten in 52 Ländern und rund 60,000 Mitarbeitern.

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0, Fax: - 20,  E-Mail: mail@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Presseinformationen von Buehler mit Text sowie Bildern in druckfähiger Auflösung sind als Download verfügbar unter: www.konsens.de/buehler.html