Pressemitteilung

## BUSS auf der K 2010: Vierflügel-Technologie erfolgreich

MX-Kneter erschliessen neue Durchsatzbereiche

Pratteln (Schweiz), im Oktober 2010. –  Neue Durchsatz-Höchstmarken beim Aufbereiten von temperatur- und scherempfindlichen Kunststoffen setzt die Buss AG, Pratteln, Schweiz, mit ihren vierflügeligen MX-Knetern. Aktuelle Beispiele für ihr, seit der Neuvorstellung auf der K 2007 wesentlich erweitertes Einsatzgebiet, sind drei Anlagen für unterschiedliche Anwendungen, von denen jede mit einem Kneter mit 140 mm Schneckendurchmesser ausgestattet ist. Eine dieser Anlagen, ein Ko-Kneter MX 140 zum Herstellen von Schwarzmasterbatch wird während der K 2010 (27.Okt. bis 3. Nov. 2010 in Düsseldorf) bei BUSS auf Stand A59 in Halle 16 zu sehen sein.

## Durchsatz bei HFFR-Kabelmassen verdreifacht

Ein großer europäischer Kabelhersteller hat kürzlich einen Ko-Kneter MX 140 geliefert bekommen, der beim Aufbereiten von HFFR-Compounds einen Durchsatz von 3.000 kg/h erreicht. Dies ist doppelt so viel wie bei der bisher größten Anlage für halogenfreie, flammgeschützte Kabelcompounds und fast der dreifache Durchsatz im Vergleich mit dem Vorgängermodell MKS gleicher Baugröße. Maßgebend für diese hohe Compoundierleistung ist die vierflügelige und tiefer geschnittene Kneterschnecke in Kombination mit der auf 750 min – 1 erhöhten Drehzahl. Dies ergibt gleichzeitig eine hervorragende Mischwirkung und damit eine ausgezeichnete Produkthomogenität. Durch einen pro Schneckenumdrehung verringerten Temperaturanstieg bleibt die Massetemperatur selbst bei Drehzahlen bis 750 min – 1 zuverlässig unter der zulässigen Grenze von 190 °C für das Flammschutzmittel ATH. Um einen produktschonenden Druckaufbau und eine einfache Reinigung sicherzustellen, ist dem MX-Kneter ein einwelliger Austragsextruder nachgeschaltet. Diese Kombination ist gerade für die hochgefüllten HFFR-Compounds besonders geeignet. Die anschließende Luft-Wasser-Granulierung zeichnet sich durch einen geringen Druckbedarf und gutes Anfahrverhalten aus. Weil die Lochplatte keinen Wasserkontakt hat, sind Produktionsstörungen durch Einfrieren der Schmelzekanäle praktisch ausgeschlossen. Sowohl der Austragsextruder als auch die Granuliervorrichtung sind auf Schienen separat verfahrbar.

## Größte Anlage für leitfähige Compounds

Einen Durchsatz von 3.000 kg/h erreicht die weltweit größte Anlage zum Herstellen von elektrisch leitfähigen Polyolefincompounds (Semiconductives). Diese Anlage hat ein namhafter europäischer Compoundeur in Betrieb genommen, um damit die bei der Kabelherstellung benötigten halbleitenden Compounds zu produzieren. Die mit dem vierflügeligen MX-Kneter gelösten verfahrenstechnischen Herausforderungen beim Aufbereiten bestehen darin, die Spezialrusse mit sehr geringem Schüttgewicht zuverlässig einzuziehen und ohne Zerstörung der für eine gute Leitfähigkeit entscheidenden Russstruktur in die Schmelze einzuarbeiten. Bei dieser Anlage ist der Ko-Kneter MX 140 für den Druckaufbau mit einer Schmelzepumpe ausgestattet. Zum Granulieren dient eine flexibel einsetzbare Unterwassergranulierung. Auch hier sind die Nachfolgeeinrichtungen auf Schienen verfahrbar, sodass alle Anlagenteile zur Reinigung und Wartung leicht zugänglich sind.

## Qualitätssprung bei Schwarz-Masterbatch für Rohrcompounds

Das Aufbereiten von Schwarz-Masterbatch für Rohrwerkstoffe stellt besonders hohe Anforderungen an die Compoundiertechnik. Der Grund: Das Trägermaterial HDPE oder LLDPE muss eine hohe Viskosität haben, damit es mit dem ebenfalls hochviskosen Rohrwerkstoff verträglich ist. Bei Versuchen im BUSS Technikum ergab der MX-Kneter gegenüber dem bisherigen dreiflügeligen Kneter eine erhebliche Qualitätsverbesserung bei zugleich erhöhtem Durchsatz. Maßgebend dafür ist die sehr effiziente distributive Mischwirkung des vierflügeligen MX-Kneters. Sie stellt eine äußerst gleichmäßige Verteilung des Russes in der hochviskosen Schmelze sicher, und das bei Russanteilen von bis zu 50 Gew.-%.

Der im Anschluss an diese Grundsatzversuche für einen international agierenden Russhersteller verkaufte MX-Kneter mit 140 mm Schneckendurchmesser weist eine Baulänge von L/D = 22 auf. Er ist für Polymere mit einem Schmelzindex zwischen 2 und 20 g/10 min ausgelegt und erreicht bei Schwarz-Masterbatch einen Durchsatz von bis zu 3.000 kg/h. Dafür ist ein Hauptantrieb mit einer Leistungsaufnahme von fast 1 MW erforderlich.

Der MX-Kneter ist mit drei Einläufen für die Materialzufuhr und mit einer Entgasung versehen. Den Druckaufbau übernimmt eine Zahnradpumpe. Wegen der hohen Qualität der verarbeiteten Russe und der guten Mischwirkung konnte eine Schmelzefiltration entfallen. Auch bei kritischen Rezepturen bleibt die Temperatur im Verfahrensraum sehr niedrig; dies verbessert die „heat history“, also die über alle Verarbeitungsschritte akkumulierte Temperaturbeanspruchung des Kunststoffs. Ein diesen Spezifikationen entsprechender Ko-Kneter MX 140 für die Aufbereitung von Masterbatch kann während der K 2010 auf dem BUSS Stand besichtigt werden.

## Markterfolg – Kombination aus Durchsatz und Produktqualität

Die Erfolge mit den Hochleistungsknetern kommentiert Alf Hofstetter, Leiter Vertrieb weltweit: „Seit der Markteinführung unserer leistungsstarken MX-Kneter auf der K-Messe vor drei Jahren haben wir deren Anwendungsmöglichkeiten systematisch ausgebaut. Die MX-Kneter arbeiten ebenfalls mit der Vierflügel-Technologie, die sich bei unserer quantec zum Aufbereiten von PVC-Compounds schon hundertfach bewährt hat. An diesen Markterfolg knüpft unsere MX-Baureihe nahtlos an: Wir haben davon bereits weit mehr als ein Dutzend Linien verkauft. Dies zeigt uns, dass unsere Anlagen zum schonenden Aufbereiten von temperatur- und scherempfindlichen Kunststoffen die Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit mit unseren Experten kann jeder Kunde sicher sein, eine speziell für seine Anforderungen optimierte Anlage zu erhalten.“



# Weitere Auskünfte:

Marco Senoner,  Buss AG
	Hohenrainstrasse 10,  CH-4133 Pratteln
	Tel.:  +41(0) 61/825 65 51,  Fax:  +41(0) 61/825 66 88
	E-Mail:  marco.senoner@busscorp.com
	Internet:  http://www.busscorp.com

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Diether Burkhardt,  KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG,
	Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt
	Tel.:  +49(0) 60 78/93 63-0,  Fax:  +49(0) 60 78/93 63-20
	E-Mail:  mail@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie finden diese Pressemitteilung in deutscher und englischer Sprache als Word-Datei 
und das Farbbild in druckfähiger Qualität zum Herunterladen unter:
http://www.konsens.de/buss.html

BUSS Ko-Kneterlinie MX 140 mit einer Verfahrenslänge von 15 L/D, mit nachgeschalteter Schmelzepumpe und Siebwechsler, für die Aufbereitung von Semiconductives
Bild: Buss AG, Pratteln

# Text boxes

Stand A59 / Halle 16