Neu im Portfolio von DREYPLAS:
PE-UHMW Typen für Spritzguss, Extrusion und RAM-Extrusion

Neu im Portfolio von DREYPLAS sind PE-UHMW-Typen von Mitsui Chemicals, wie das auf herkömmlichen Maschinen thermoplastisch verarbeitbare, extrem reibungsarme LUBMER™. 
Grafik: Mitsui Chemicals

Meerbusch, November 2014 – Der Kunststoffdistributor DREYPLAS (www.dreyplas.com) hat sein Portfolio um ultrahochmolekulares Polyethylen (PE-UHMW) des japanischen Herstellers Mitsui Chemicals erweitert, das sich – je nach Ausführung – für die konventionelle Thermoplastverarbeitung eignet. Die als Granulat angebotenen LUBMER™ Typen sind für den Spritzguss optimiert, wobei sich der Basistyp L5000 auch extrudieren lässt. Das pulverförmige HI-ZEX MILLION™ eignet sich vor allem für die Ram-Extrusion, das Rotationsformen und das Pressen. Beide Produktfamilien kombinieren eine besonders hohe Abriebfestigkeit mit hoher Schlagzähigkeit, Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.

Über die genannten Grundeigenschaften hinaus bietet LUBMER™ eine sehr gute Geräuschdämpfung sowie bessere elektrische Isoliereigenschaften als die meisten anderen Polyolefine. Dadurch eignet es sich insbesondere für Bauteile in Elektrogeräten wie Papiereinzugsrollen oder besonders geräuscharme Zahnräder in Druckern und anderen Bürogeräten. Die Kombination aus geringer Gleitreibung und hoher Abriebfestigkeit machen es zudem zu einer effizienten Alternative für Anwendungen im Automobilbereich, wie Teile für den Sicherheitsgurt oder Führungen von Seitenscheiben. Bestimmte Typen entsprechen den Anforderungen der FDA für Materialien, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Neben den Basistypen LUBMER™ L3000 (höchste Fließfähigkeit), L4000 und L5000 (höchste Abriebfestigkeit) vertreibt DREYPLAS den innengeschmierten Typ L5220 für eine noch geringere Gleitreibung sowie die höher temperaturbeständigen Typen L4420, L4640 und das mit Polyamid legierte LUBMER™ LS4140.

Das hochkristalline, pulverförmig gelieferte HI-ZEX MILLION™ zeichnet sich vor allem durch sein noch höheres Molekulargewicht und damit seine noch weiter erhöhte Schlagzähigkeit aus. Dank seines geringen Reibungskoeffizienten gleitet dieses Material auch ungeschmiert an anderen Oberflächen, beispielsweise aus Metall, ab. Durch seine wasserabweisenden Eigenschaften kann sich zudem kein Metallschlick ablagern. Da es nur in geringen Mengen Wasser absorbiert, muss es vor dem Verarbeiten nicht getrocknet werden. Die Anwendungsbereiche von HI-ZEX MILLION™ sind vielfältig und reichen, mit FDA-Zulassung, von der Nahrungsmittelindustrie (z. B. Auskleidungen von Trichtern und Silos, Schneckenwellen und Führungsschienen) über den Maschinenbau (z. B: Zahnräder) bis hin zum Sport- und Freizeitbereich (Schneemobilteile, Knieschoner). Kundeberichten zufolge kann HI-ZEX MILLION™ auch auf herkömmlichen Spritzgießmaschinen verarbeitet werden.

DREYPLAS ist ein 2011 gegründeter, in der Kunststoffbranche engagierter Distributor. Das breit gefächerte Portfolio umfasst Roh- und Hilfsstoffe für Kunststoffverarbeiter und Compoundierer, die Klebstoffindustrie, Hersteller von Lacken und Beschichtungen, die chemische Industrie und die Baustoffindustrie. Es stammt hauptsächlich aus der Produktion großer und renommierter fernöstlicher Hersteller, mit denen das Unternehmen teils langfristige Lieferverträge abgeschlossen hat. Regionale Schwerpunkte setzt der neue Distributor über die deutschsprachigen Länder hinaus in Polen (über das Tochterunternehmen PLASKOBEL SP.ZO.O in Lodz) sowie – über eigene lokale Vertriebsrepräsentanten – in Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Kunden in anderen europäischen Ländern werden je nach Produkt von Meerbusch aus oder über Kooperationen mit lokalen Partnern betreut.

Weitere Informationen:

Norbert Hodrius, DREYPLAS GmbH, Meerbuscher Str. 64-78 Haus 6A, D-40670 Meerbusch 
Tel. +49-2159-815 31-11, Fax. +49-2159-815 31-29, hodrius@dreyplas.com

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG, Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt

Tel: +49 (0) 60 78/93 63-0, Fax: -20, E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Sie finden diese Presseinformation zum Herunterladen unter:

www.konsens.de/dreyplas.html