Presentazioni ELMET dal vivo a K 2016:

Sistemi di dosaggio ad alte prestazioni e stampi dal design sofisticato per il silicone liquido

ELMET presenta le sue tecnologie nell’ambito del dosaggio e degli stampi per la lavorazione della gomma siliconica liquida presso il proprio stand (E49-5 padiglione 12), oltre che presso gli stand di ENGEL (C58 padiglione 15, membrana di accumulo della pressione bicomponente, in alto a sinistra), MOMENTIVE (B15 padiglione 6, portauovo bicolore, in alto al centro), e BOY (A43 padiglione 13, connettori monofilo, in alto a destra). Foto: © ELMET

Oftering/Austria, settembre 2016 – In occasione della fiera K 2016, accanto a una serie di novità dedicate allo stampaggio a iniezione bicomponente delle gomme siliconiche liquide (LSR), ELMET (www.elmet.com) propone, presso quattro diversi stand, alcune applicazioni dal vivo dei suoi sistemi. Tra le attrazioni esposte direttamente nello stand di ELMET (stand E49-5 nel padiglione 12) figura il nuovo sistema di dosaggio multicomponente TOP 5000 P, concepito per la produzione in serie di manufatti particolarmente complessi, con il quale ELMET ridefinisce gli standard in fatto di praticità e sicurezza. Inoltre, ENGEL, MOMENTIVE e BOY hanno offerto l’opportunità di proporre presso i propri stand dimostrazioni dal vivo delle tecnologie per gli stampi e dei sistemi di dosaggio ad alte prestazioni ELMET. Per quanto riguarda l’alimentazione dei materiali, sia nello stand di ENGEL che in quello di BOY verrà utilizzato un sistema di dosaggio TOP 3000 S con controllo degli additivi.

- Presso lo stand ENGEL, nel padiglione 15/C58, ELMET propone la produzione di una membrana di accumulo della pressione, su una pressa a iniezione multicomponente senza colonne victory 160 combi. Una volta stampati l’elemento centrale e la cornice esterna in polibutilene tereftalato fibrorinforzato (Celanex 3300D, prodotto da Celanese), un robot (ENGEL viper 40) li trasferisce nello stampo ELMET dotato di tecnologia con valvola a spillo. Qui viene sovrastampata una membrana in gomma siliconica autoadesiva caratterizzata da tempi di reticolazione estremamente rapidi (ELASTOSIL LR 3071/50 A/B, fornita da WACKER), che unisce l’elemento centrale alla cornice esterna.

- Nello stand MOMENTIVE, nel padiglione 6/B15, ELMET presenta invece la fabbricazione di un portauovo bicolore. Particolarmente interessante, in proposito, appare la configurazione compatta del processo di stampaggio a iniezione bicomponente, che prevede un unico sistema di dosaggio montato su una pressa monocomponente (ALLROUNDER 470 costruita da ARBURG). A essere lavorato nello stampo a 4 + 4 impronte, dotato di tecnologia con valvola a spillo e nuclei di trazione girevoli, sarà il silicone Silopren LSR 2670 (fornito da MOMENTIVE) appositamente pigmentato nei colori bianco e giallo.

- Allo stand BOY, nel padiglione 13/A43, ELMET espone infine uno stampo a 128 impronte per lo stampaggio a iniezione di LSR, in cui ciascuna impronta viene riempita attraverso un ugello a canale freddo. In un processo completamente automatico e privo di scarti, una pressa BOY 80 E fabbrica connettori monofilo in silicone (Silopren LSR 3186 fornito da MOMENTIVE).

Wolfgang Leitner, direttore commerciale di ELMET, ha commentato: “Siamo entusiasti di poter presentare le nostre tecnologie a K 2016 avvalendoci delle macchine e dei materiali forniti dai nostri partner. La presentazione dal vivo di processi produttivi completi e in condizioni realistiche, offre ai visitatori un quadro eccellente del significato e del funzionamento dei singoli componenti di sistema necessari per lo stampaggio a iniezione dell’LSR”.

La ditta ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH, Oftering / Austria, è una società internazionale di successo fondata nel 1996, produttrice e fornitrice di sistemi di dosaggio LSR, stampi ad iniezione completamente automatizzati, sistemi di otturazione a canale freddo e impianti chiavi in ​​mano per la lavorazione di siliconi e gomme. Insieme alla filiale di vendite e assistenza ELMET North America, l'azienda impiega circa 150 persone.

Ulteriori informazioni:

Wolfgang Leitner, ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH

Tulpenstrasse 21, A-4064 Oftering

Tel: +43 (0) 7221 / 745 77-19, Fax: -11, E-Mail: w.leitner@elmet.com

Contatto editoriale e voucher:

Dr. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG

Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt

Tel: +49 (0) 60 78/93 63-0, Fax: -20, E-mail: joerg.wolters@konsens.de

È possibile trovare questo comunicato stampa come file doc e l'immagine pronta per la stampa da scaricare sul sito web all'indirizzo www.konsens.de/elmet.html