Lavorazione di scarti plastici inquinati di origine industriale:

Alla Candi Plastic Recycling i filtri continui Ettlinger aumentano la qualità del prodotto e l'efficienza dei costi

| Il filtro ad alta efficienza ERF 200 di Ettlinger è ideale per la lavorazione di materie plastiche fuse con una percentuale di impurità fino al 18%. La percentuale molto elevata di inquinante estratto e le perdite ridotte di massa fusa determinano per Candi l'economicità della lavorazione. | L'amministratore delegato di Candi Gheorghe Campan (a destra) e suo figlio Andreas concordano: "Ettlinger ci ha convinti con il suo know-how. Anche la consulenza e l'assistenza tecnica al momento della messa in servizio del filtro sono state eccellenti". |
| --- | --- |

Königsbrunn, marzo 2018 – Da tre anni, presso il rigeneratore austriaco Candi Plastic Recycling, un filtro continuo del tipo ERF 200 della ditta Ettlinger di Königsbrunn consente di trattare in ciclo continuo scarti plastici fortemente inquinati da pellicole di alluminio e carta e di ricavarne rigranulati di alta qualità. La percentuale tipicamente molto elevata di inquinante estratto e le perdite ridotte di materiale determinano per Candi l'economicità della lavorazione. Avendo constatato un funzionamento senza problemi, Candi utilizza un filtro dello stesso tipo anche nella consociata rumena SC CALEX, anche in questo caso con tempi di durata dei cesti di filtrazione considerevolmente lunghi.

Il nucleo centrale dell'impianto operante nella sede centrale di Sollenau è rappresentato dall'estrusore di riciclaggio con degassaggio a vuoto, nel quale vengono fusi e omogeneizzati gli scarti precedentemente triturati, pretrattati e agglomerati. Integrato in questa linea di estrusione, il filtro ERF 200 funzionante in continuo rimuove le particelle residue di materie estranee dalla massa fusa. La linea si conclude con un granulatore ad anello liquido e una stazione di insaccatura. Qui Candi processa soprattutto flaconi e tubi cosmetici con presenza di silicone nelle guarnizioni dei tappi, oppure scarti di film o pellicole con elevata percentuale di alluminio, ad esempio derivanti dalla produzione di recipienti per bevande e vasetti di yoghurt.

Per Gheorghe Campan, l'amministratore delegato di Candi, la scelta del filtro ERF 200 è stata dettata dall'elevata potenza di filtraggio e dalla lunga durata di servizio. "Dobbiamo essere in grado di garantire un trattamento a ciclo continuo delle masse fuse contaminate con materie estranee nell'ambito di un processo sicuro. Non possiamo permetterci frequenti interruzioni come succede quando si utilizzano i classici cambiafiltro a pistone", prosegue Campan. "Nonostante il grado di inquinamento del materiale di partenza, i nostri clienti si aspettano rigranulati di ottima qualità. Per questo il processo di eliminazione degli inquinanti non deve praticamente mai fermarsi". In particolare cita l'esempio del silicone contenuto nelle guarnizioni, che in caso di filtraggio carente provoca sbavature nel film compromettendo le proprietà del materiale. E aggiunge: "Il filtro ERF 200 soddisfa appieno le nostre aspettative elevate per questo materiale critico".

Il motivo di questa potenza di filtraggio elevata risiede nella costruzione speciale e del tutto ermetica dei filtri Ettlinger, il cui funzionamento è caratterizzato dalla costanza di processo, volume e pressione. L'elemento centrale del filtro è costituito da un tamburo cilindrico rotante dotato di milioni di fori conici che filtra la massa fusa dall’esterno verso l’interno. Le impurità restanti sul tamburo vengono continuamente rimosse da un raschiatore ed eliminate tramite una vite di spurgo. La massa pulita scorre senza lunghi tempi di permanenza dall'interno del tamburo fino all'uscita del filtro e passa alla granulazione a valle. I filtri ERF di Ettlinger sono disponibili in tre grandezze costruttive: ERF 200 per una portata max. di 1 t/h, ERF 350 per max. 3,8 t/h e ERF 500 per portate fino a 6 t/h.

Questi filtri permettono di lavorare senza alcun problema film stampati e materiali come il PE, PP, PS con percentuali di carta e/o di alluminio fino al 18%. Inoltre trattano in maniera efficiente e affidabile macinati di scarti di PS o ABS provenienti dal recupero di frigoriferi e di rifiuti elettronici contenenti elevate quantità di legno e gomma. I filtri gestiscono anche perfettamente gel e componenti ad elevato peso molecolare o reticolati. Con il filtro del tipo ERF 200 utilizzato a Sollenau, Candi raggiunge, a seconda del materiale, del tipo di inquinante e del grado di filtrazione utilizzato, una portata di circa 700 kg/h, ed è in grado di lavorare senza interruzioni per più settimane con lo stesso cesto di filtrazione, senza che questo debba essere ripulito. La durata di servizio fino ad ottenere la pulizia necessaria è di più settimane. La sostituzione del cesto microforato è semplice, può essere effettuata da un solo operatore, richiede circa un'ora di tempo e non causa quindi lunghe interruzioni della produzione.

Il rigranulato viene venduto soprattutto a stampatori, a produttori di film in bolla, a estrusori o a produttori di elementi rotostampati in Germania, Austria, Romania e Repubblica Ceca. I prodotti finali realizzati con il granulato prodotto da Candi sono in primo luogo film e lastre, film soffiato sottile e soprattutto prodotti del settore edile come tubi, piastre di montaggio, distanziatori e casseforme.

La ditta austriaca Candi Plastic Recycling GmbH (http://www.candi-plastic.com), fondata nel 2001 e basata a Sollenau, è uno dei principali rigeneratori della regione. Dodici addetti operanti su tre turni garantiscono il riciclaggio di un'ampia gamma di rifiuti plastici industriali inquinati ad esempio da pellicole di alluminio e di carta. Due linee di estrusione producono annualmente oltre 3.500 tonnellate di rigenerati riutilizzabili. La consociata SC CALEX SRL con sede a Satu Nou de Jos, in Romania, occupa 25 addetti e produce circa 3.000 tonnellate di rigenerati su quattro impianti.

La ditta Ettlinger Kunststoffmaschinen GmbH è stata fondata nel 1983 ed è presente a livello mondiale. La sede si trova a Königsbrunn, nei pressi di Augsburg. 
Nel 2018 Ettlinger è entrata a far parte del gruppo Maag, presente sul mercato con i marchi “Maag Pump & Filtration Systems“, “Automatik Scheer Strand Pelletizers”, “Gala Automatik Underwater Pelletizers” e “Reduction Pulverizing Systems”.

L'attività ruota intorno allo sviluppo e produzione di filtri continui e di macchine per stampaggio a iniezione.

Nel campo della filtrazione della plastica, Ettlinger produce i filtri automatici ideati per materiali che presentano livelli di impurità anche molto elevati. I filtri della serie ERF vengono utilizzati in diversi settori, fino al riciclaggio di applicazioni Post Customer. Per il processo di compounding o l'estrusione di film esistono invece i filtri ECO, che sono in grado di filtrare i gel e gli agglomerati dal materiale vergine in modo da ridurre le imperfezioni nel prodotto finito e ottenere così una migliore qualità e una maggiore durata dei film. I filtri ECO vengono utilizzati anche per la lavorazione di PET o PA.

Le macchine per stampaggio a iniezione sono particolarmente indicate per produrre parti in plastica con peso iniettato fino a 100 kg e oltre, come nel caso dei pallet, dei raccordi idraulici o dei pozzetti. Grazie alla struttura modulare delle macchine, Ettlinger è in grado di proporre soluzioni economiche e personalizzate per le più svariate applicazioni.

■■■

Ulteriori informazioni su Ettlinger

Karsten Bräunig, Direttore commerciale

Ettlinger Kunststoffmaschinen GmbH, Messerschmittring 49, D-86343 Königsbrunn

Tel.: +49 8231 34908 -12, Fax: -28, e-mail: karsten.braeunig@ettlinger.com

www.ettlinger.com

Redazione del testo tedesco a cura di:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG KG

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  e-mail: joerg.wolters@konsens.de

I comunicati stampa di Ettlinger con testi in tedesco e in inglese e fotografie in formato stampabile sono disponibili a questo indirizzo:www.konsens.de/ettlinger.html