Halle 5.1, Stand J11

# ILLIG auf der Chinaplas 2015

Thermoformen – mit Intelligenz, hoher Produktivität und Wirtschaftlichkeit

Heilbronn, im März 2015. – Auf der diesjährigen Chinaplas vom 20. bis 23. Mai in Guangzhou/China präsentiert ILLIG mit Rollenautomaten der Baureihen RDK und RV den heutigen Stand der Technik beim Thermoformen. Aus thermoplastischen Folien, bereitgestellt als Rollenmaterial, produzieren diese Thermoformer Schalen, Trays und Klappverpackungen, wie sie u. a. zum Schutz von Lebensmitteln beim Transport und zugleich als Verkaufsverpackung benötigt werden. Auf dem Chinaplas-Messestand entstehen mit einer IC-RDK 80, Formfläche max. 756 mm x 565 mm, anspruchsvolle Lebensmittel-Klappverpackungen aus Polyethylenterephthalat (APET). Mit einem Zehnfach-Werkzeug erreicht die Anlage bis zu 50 Takte pro Minute. Dabei unterstützt das neue Bedienkonzept ILLIG IC (ILLIG Intelligent Control Concept) den Anwender, die hohe Leistungsfähigkeit dieser im Form-Stanz-Betrieb arbeitenden, servomotorisch angetriebenen Thermoformer, wie der RDK-Maschinen mit ihren bis zu 55 Takten pro Minute, in vollem Umfang auszuschöpfen.

Als zweiten Maschine präsentiert ILLIG auf dem Messestand eine RV 53d, Formfläche 500 mm x 350 mm. Die breite Einsatzmöglichkeit dieser Formautomaten wird unterstützt durch die Verwendung von kostengünstigen Werkzeugen, die der Anwender mit einem Normaliensystem in der Regel selbst bauen kann. Mit bis zu 50 Takten pro Minute kommen die Vorteile der RV-Maschinen insbesondere bei der Produktion von Food- und Nonfood-Verpackungen und häufig wechselnden, kleinen bis mittleren Losgrößen von zum Tragen.

ILLIG IC – Leistungspotential der Thermoformer schnell und leicht ausschöpfen

Die für das neue Bedienkonzept „IC“ entwickelten, miteinander kompatiblen und kombinierbaren Funktionen haben die Zunahme von Produktivität, Reproduzierbarkeit, Verfügbarkeit und Bedienkomfort der Thermoformmaschine bzw. einer kompletten Thermoformlinie zum Inhalt:

ThermoLineControl: Mit ThermoLineControl lassen sich über das Bedienfeld der Thermoformstation die Prozesse aller Einzelmaschinen einer Thermoformlinie zentral verwalten, überwachen, optimieren und regeln. Dadurch erhöht sich der Bedienkomfort z.B. bei der Prozessoptimierung und bei der Datenverwaltung. Zudem führt dies zur Erleichterung und Zeitersparnis beim Werkzeug- bzw. Formatwechsel bei gleichzeitiger Steigerung der Maschinenverfügbarkeit (Produktivität). Weiterhin werden die Fehleranalyse und Fehlerbehebung im Störungsfall einfacher und effektiver.

Dynamische Prozessoptimierung: Als Steuerung für die Koordination der Maschinenabläufe kommt eine sogenannte Motion Control zum Einsatz. Hiermit ist die Position jeder Maschinenbewegung zu jedem Zeitpunkt eindeutig bestimmbar und somit steuerbar. Das bietet die Möglichkeit zur Vereinfachung der Programme zum Formungsablauf und somit zur Reduzierung des Aufwands bei der Maschineneinstellung. Zum Optimieren der automatisch generierten Grundeinstellung braucht der Bediener jetzt kein Spezialwissen über die Abhängigkeit der Optimierungsparameter zueinander, dies regelt die Steuerung automatisch und in Echtzeit.

Bei Veränderung der Einstelldaten erfolgt die Neuberechnung und Anpassung der Abläufe unter Beibehaltung der eingestellten Prozessparameter. Folgestationen, wie Bandstahlstanze, Lochstanze und Stapelung, sind ebenfalls in die dynamische Optimierung einbezogen. Dadurch ist der Ablauf jederzeit taktzahloptimiert, orientiert an der höchstmöglichen Formteilqualität.

Kompensation von Umwelteinflüssen: Bislang führte insbesondere die zwangsläufige Erwärmung des Maschinengestells mit fortschreitender Produktionszeit zu einer ungleichmäßigen Temperatur (Temperaturdrift) der Folienbahn. Jetzt stellt eine Kompensationsregelung durch kontinuierliche, automatische Anpassung der Temperatur der Heizstrahler bzw. der Heizzeit eine konstante Folientemperatur sicher. Im Werkzeug werden gleichzeitig der Formluftdruck sowie die Temperatur und Durchflussmenge des Kühlwassers überwacht. Alle Maßnahmen fördern eine gleichmäßig hohe Produktqualität.

Beschleunigter Werkzeugwechsel: Beim Werkzeugwechsel wird der Bediener mit einer strukturierten Hilfe auf dem Steuerungsbildschirm punktgenau angeleitet. Diese Erleichterung führt zur Zeitersparnis beim Werkzeug- bzw. Formatwechsel und steigert dadurch die Maschinenverfügbarkeit.

Selbstoptimierende Startphase: Die selbstoptimierende Startphase sas-up® (self-adaptive start-up) ist ein Anfahrbetrieb mit reduzierter Taktzahl und prozessoptimierten Einstelldaten. Diese Betriebsweise hilft, den Folienverbrauch bei der Inbetriebnahme deutlich zu reduzieren. Beim Umschalten auf Produktionsbetrieb arbeitet die Linie automatisch mit hoher Taktzahl und darauf abgestimmter Leistung der Strahler zum Aufheizen des Halbzeugs auf gleichmäßige, optimale Umformtemperatur.

ILLIG NetService: Abgerundet wird das intelligente Bedienkonzept durch die Möglichkeit zur Einbindung einer Produktionslinie in den ILLIG NetService. So können Techniker von Heilbronn aus übers Internet in alle Komponenten der Anlage Einblick nehmen, Fehler diagnostizieren und bei einstellungsbedingten Störungen kurzfristig Korrekturen vornehmen. Dieser Service hilft dem Anwender, die Verfügbarkeit seiner Thermoformlinie auf hohem, produktivem Niveau zu halten.

ILLIG ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsanlagen und Werkzeugen zum Thermoformen von Kunststoffen und von Lösungen für die Verpackungsindustrie. Das Leistungsspektrum umfasst Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme komplexer Fertigungslinien und Einzelkomponenten. Mit eigenen Niederlassungen und Vertretungen in über 80 Ländern ist ILLIG auf allen Märkten rund um den Erdball vor Ort präsent. Seit über 65 Jahren unterstützt das inhabergeführte Unternehmen seine Kunden weltweit als verlässlicher Partner, anspruchsvolle und hochpräzise Formteile aus thermoplastischen Kunststoffen wirtschaftlich herzustellen – mit innovativer Technologie höchster Qualität und umfassendem globalen Service.

■■■

# Weitere Informationen:

Wolfgang Konrad, Leiter Unternehmenskommunikation und PR

ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Straße 10, D-74081 Heilbronn

Tel.: +49 (0) 71 31 / 5 05– 2 36, Fax: - 12 36,  E-Mail: wolfgang.konrad@illig.de

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Georg Krassowski, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: georg.krassowski@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pressemitteilungen von ILLIG mit Text (deutsch und englisch) sowie Bildern 
	in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter:

www.konsens.de/illig.html

Mit der IC-RDK 80 und der darauf hergestellten anspruchsvollen Klappverpackung präsentiert ILLIG auf der Chinaplas die Leistungsfähigkeit der heutigen Rollenautomaten, ausgestattet mit dem neuen Bedienkonzept ILLIG IC.

Der vielseitige Vakuumformautomat ILLIG RV 53d – ideal für die wirtschaftliche Herstellung von Food- und Non-Food-Verpackungen in kleinen bis mittleren Losgrößen.

Bilder: ILLIG