Geschäftsführer Karl Schäuble (Bild links) begrüßte die Teilnehmer zur ILLIG-Hausmesse 2014: Wie bereits Tradition, standen auch diesmal Expertenvorträge zu Neuentwicklungen, Erfahrungsaustausch der Teilnehmer untereinander und Maschinenvorführungen unter Produktionsbedingungen im Fokus.

# ILLIG Leistungsschau 2014

Die technologisch besten Lösungen bei Rollenautomaten hinsichtlich Prozess, Qualität und Bedienkonzept

Heilbronn, im November 2014. – Zu seiner diesjährigen Hausmesse am 29. Und 30. Oktober konnte der Thermoformmaschinenhersteller ILLIG in Heilbronn über 250 Teilnehmer aus dem gesamten europäischen Wirtschaftsraum begrüßen. Auf dem Programm standen Vorträge zum neuesten Stand der Technik bei Druckluftformautomaten der Baureihen RDKP für getrenntes Formen und Stanzen sowie RDK für kombinierten Form-Stanz-Betrieb, ergänzt durch insgesamt acht Maschinenvorführungen. Gezeigt wurden auf den aktuellen, durchgängig mit dem neuen Bedienkonzept „ILLIG Intelligent Control Concept“ (IC) ausgestatteten Rollenautomaten diverse Anwendungen, von Klappverpackungen über Menüschalen bis zu Verschlussdeckeln. Besonderes Interesse der Teilnehmer galt dabei der neu entwickelten Durchfallstanze STAL 90, verkettet mit einer Formmaschine IC-RDKP 72, Formfläche max. 756 mm x 535 mm. Darauf wurden mit einem 15-fach-Werkzeug Blisterhauben aus APET geformt und anschließend rundum gratlos gestanzt und gestapelt. Die hierfür eingesetzte STAL 90 als Nachfolgegeneration der bisherigen Durchfallstanze STAL 80 bzw. 80b ist eine komplette Neuentwicklung, ausgestattet mit durchgängig servomotorischen Antrieben. Im Produktionsbetrieb arbeitet die Stanze mit bis zu 145 Takten pro Minute.

Als universelle Durchfallstanze in horizontaler Bauart mit robustem, störungsfreiem Rakelvorschub konzipiert, kann die neue Durchfallstanze hinter jedem Formautomat eingesetzt werden, der ein kontinuierlich geformtes Folienband produziert. Diese Stanzen-Bauart kommt immer dann zum Einsatz, wenn Formteile mit durchgängig glattem Rand gewünscht sind, also ohne die randseitig sonst unvermeidbaren Haltenoppen. Mit der neuen, liegenden Stanze STAL 90 ist das problemlos möglich, da sie mit Scherschnittwerkzeugen arbeitet: Die Formteile werden aus dem Folienband komplett ausgestanzt und anschließend sofort gestapelt. Die STAL 90 ist IC-fähig, sodass sich auch hier das neue Bedienkonzept ILLIG IC bei Kombination mit einem IC-Thermoformer nutzen lässt. Die Stanze zeichnet sich durch sehr günstige Werkzeugkosten bei zugleich sehr hoher Laufruhe und dadurch sehr langen Werkzeugstandzeiten aus – und auch Bestandswerkzeuge des Vorgängers STAL 80 sind hierauf weiterhin nutzbar.

Das neue Steuerungskonzept „IC“ zielt darauf, die hohe Leistungsfähigkeit der servomotorisch angetriebenen Thermoformer in vollem Umfang auszuschöpfen. Die hierfür entwickelten Funktionen haben die Zunahme von Produktivität, Reproduzierbarkeit, Verfügbarkeit und Bedienkomfort der Thermoformmaschine bzw. einer kompletten Thermoformlinie zum Inhalt:

ThermoLineControl: Mit ThermoLineControl lassen sich über das Bedienfeld der Thermoformstation die Prozesse aller Einzelmaschinen einer Thermoformlinie zentral verwalten, überwachen, optimieren und regeln. Dadurch erhöht sich der Bedienkomfort z.B. bei der Prozessoptimierung und bei der Datenverwaltung. Zudem führt dies zur Erleichterung und Zeitersparnis beim Werkzeug- bzw. Formatwechsel bei gleichzeitiger Steigerung der Maschinenverfügbarkeit (Produktivität). Weiterhin werden die Fehleranalyse und Fehlerbehebung im Störungsfall einfacher und effektiver.

Dynamische Prozessoptimierung: Als Steuerung für die Koordination der Maschinenabläufe kommt eine sogenannte Motion Control zum Einsatz. Hiermit ist die Position jeder Maschinenbewegung zu jedem Zeitpunkt eindeutig bestimmbar und somit steuerbar. Das bietet die Möglichkeit zur Vereinfachung der Programme zum Formungsablauf und somit zur Reduzierung des Aufwands bei der Maschineneinstellung. Zum Optimieren der automatisch generierten Grundeinstellung braucht der Bediener jetzt kein Spezialwissen über die Abhängigkeit der Optimierungsparameter zueinander, dies regelt die Steuerung automatisch und in Echtzeit.

Bei Veränderung der Einstelldaten erfolgt die Neuberechnung und Anpassung der Abläufe unter Beibehaltung der eingestellten Prozessparameter. Folgestationen, wie Bandstahlstanze, Lochstanze und Stapelung, sind ebenfalls in die dynamische Optimierung einbezogen. Dadurch ist der Ablauf jederzeit taktzahloptimiert, orientiert an der höchstmöglichen Formteilqualität.

Kompensation von Umwelteinflüssen: Bislang führte insbesondere die zwangsläufige Erwärmung des Maschinengestells mit fortschreitender Produktionszeit zu einer ungleichmäßigen Temperatur (Temperaturdrift) der Folienbahn. Jetzt stellt eine Kompensationsregelung durch kontinuierliche, automatische Anpassung der Temperatur der Heizstrahler bzw. der Heizzeit eine konstante Folientemperatur sicher. Im Werkzeug werden gleichzeitig der Formluftdruck sowie die Temperatur und Durchflussmenge des Kühlwassers überwacht. Alle Maßnahmen fördern eine gleichmäßig hohe Produktqualität.

Beschleunigter Werkzeugwechsel: Beim Werkzeugwechsel wird der Bediener mit einer strukturierten Hilfe auf dem Steuerungsbildschirm punktgenau angeleitet. Diese Erleichterung führt zur Zeitersparnis beim Werkzeug- bzw. Formatwechsel und steigert dadurch die Maschinenverfügbarkeit.

Selbstoptimierende Startphase (sas-up®): Die selbstoptimierende Startphase sas-up® (self-adaptive start-up) ist ein Anfahrbetrieb mit reduzierter Taktzahl und prozessoptimierten Einstelldaten. Diese Betriebsweise hilft, den Folienverbrauch bei der Inbetriebnahme deutlich zu reduzieren. Beim Umschalten auf Produktionsbetrieb arbeitet die Linie automatisch mit hoher Taktzahl und darauf abgestimmter Leistung der Strahler zum Aufheizen des Halbzeugs auf gleichmäßige, optimale Umformtemperatur.

ILLIG NetService: Abgerundet wird das intelligente Steuerungskonzept durch die Möglichkeit zur Einbindung einer Produktionslinie in den ILLIG NetService. So können Techniker von Heilbronn aus übers Internet in alle Komponenten der Anlage Einblick nehmen, Fehler diagnostizieren und bei einstellungsbedingten Störungen kurzfristig Korrekturen vornehmen. Dieser Service hilft dem Anwender, die Verfügbarkeit seiner Thermoformlinie auf hohem, produktivem Niveau zu halten.

ILLIG ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsanlagen und Werkzeugen zum Thermoformen von Kunststoffen und von Lösungen für die Verpackungsindustrie. Das Leistungsspektrum umfasst Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme komplexer Fertigungslinien und Einzelkomponenten. Mit eigenen Niederlassungen und Vertretungen in über 80 Ländern ist ILLIG auf allen Märkten rund um den Erdball vor Ort präsent. Seit über 65 Jahren unterstützt das inhabergeführte Unternehmen seine Kunden weltweit als verlässlicher Partner, anspruchsvolle und hochpräzise Formteile aus thermoplastischen Kunststoffen wirtschaftlich herzustellen – mit innovativer Technologie höchster Qualität und umfassendem globalen Service.

■■■

# Weitere Informationen:

Wolfgang Konrad, Leiter Unternehmenskommunikation und PR

ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Straße 10, D-74081 Heilbronn

Tel.: +49 (0) 71 31 / 5 05– 2 36, Fax: - 12 36,  E-Mail: wolfgang.konrad@illig.de

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Georg Krassowski, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: georg.krassowski@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pressemitteilungen von ILLIG mit Text (deutsch und englisch) sowie Bildern 
	in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter:

www.konsens.de/illig.html

Maschinenvorführungen auf der ILLIG Hausmesse mit diversen Anwendungen belegten die Leistungsfähigkeit der heutigen IC-Thermoformer. Besonders genau in Augenschein nahmen die Teilnehmer die neu konzipierte, IC-fähige Durchfallstanze STAL 90 (Bild rechts).

Bilder: ILLIG