# ILLIG Hausmesse 2015

„World of Cups 2015“ mit Premiere der neuen, großen IC-RDM 76K

Heilbronn, im Juni 2015. – Zu seiner diesjährigen RDM-K-Hausmesse unter dem Motto „World of Cups 2015“ am 21. und 22. April konnte der Thermoformmaschinenhersteller ILLIG nahezu 200 Teilnehmer aus dem gesamten europäischen Wirtschaftsraum und sogar aus Südamerika und aus Indien in Heilbronn begrüßen. Auf dem Programm standen Vorträge zur neuesten Technik bei Druckluftformautomaten der Baureihen RDM-K für kombiniertes Formen und Stanzen, ergänzt durch Maschinenvorführungen mit diversen Praxisbeispielen. Gezeigt wurde auf insgesamt sechs Hochleistungsthermoformern neuester Bauart die Serienproduktion von Anwendungen unterschiedlichster Form und Größe. Besonderes Interesse der Teilnehmer galt dabei zwei Exponaten: der erstmals öffentlich vorgestellten, neuen großen IC-RDM 76K sowie einer IC-RDM 70K, verkettet mit der neu entwickelten IML-T-Einheit RDML 70b.

Auf der neuen, großen IC-RDM 76K entstanden aus PP mit einem 60-fach-Werkzeug Siegelrandbecher mit einem Durchmesser von 75 mm, Höhe 100 mm – stündlich rund 126.000 Becher. Ein wesentlicher Unterschied zu der etablierten, mit einer Formfläche von 700 mm x 450 mm bislang bereits „großen“ IC-RDM 75K ist die nochmals größere Formfläche (760 mm x 530 mm), der die IC-RDM 76K ihre höhere Produktivität verdankt. Neu ist auch der Untertisch in Leichtbauweise, wodurch die Bewegungszeiten trotz der vergrößerten Formfläche unverändert hoch sind, wie bei der IC-RDM 75K. In Verbindung mit einem neuartigen Getriebe für den Hauptantrieb werden sehr präzise Bewegungsabläufe mit zugleich sehr hoher Laufruhe erzielt, was nicht zuletzt auch zu einer Verlängerung der Werkzeuglebensdauer führt. Grundeinstellungsberechnung für alle Heizungs- und Maschinenparameter, Prozess-Überwachung zur Erkennung von eventuellem Folienabriss, Prozessdaten-Visualisierung zur Analyse und Optimierung des Thermoformprozesses, optimierter Werkzeugwechsel u.v.a.m. sind weitere Leistungsmerkmale, die der IC-RDM 76K eine sehr hohe Produktivität bei zugleich hoher Prozessstabilität und hoher Produktqualität verleihen.

Auf der Produktionslinie IC-RDM 70K mit RDML 70b, Formfläche 680 mm x 300 mm, entstanden mit einem 18-fach-Werkzeug dekorierte Rechteck-Becher aus Polypropylen: bei 16 Takten/min pro Stunde 17.280 Becher, direkt beim Formen auf allen vier Seitenwänden und auf dem Becherboden in brillanter Fotoqualität dekoriert. Hierzu entnimmt eine speziell konzipierte IML-Einheit die mit dem Motiv bedruckten Zuschnitte (Label) aus einem Magazin und legt sie in die Kavitäten des Werkzeugs in der Formstation des Thermoformers ein. Beim anschließenden Formen der Folie verbindet sich das Label konturgenau und dauerhaft mit der Formteilwand. Ein besonderer Vorteil der IML-T-Technik ist die große Dekorfläche, die u.a. auch für die neue gesetzliche Kennzeichnungspflicht nutzbar ist. Zusätzlich kann das Etikett – je nach Geometrie und Beschaffenheit – sogar zur Steifigkeitserhöhung der Verpackung beitragen. Hierdurch lässt sich dann die Dicke der eingesetzten Verpackungsfolie reduzieren (Materialkosteneinsparung) und dennoch die geforderte Top Load der Packung einhalten. Ein weiterer Vorteil der von ILLIG entwickelten IML-T-Technik ist, dass sich jede Kavität des Formwerkzeugs mit einem individuell bedruckten Etikett bestücken lässt und auch ein Produktwechsel schnell und ohne großen Aufwand vorgenommen werden kann. Verarbeiten lassen sich Label aus allen gängigen Materialien, von PS über PP bis zu Papier-Label.

ILLIG ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsanlagen und Werkzeugen zum Thermoformen von Kunststoffen und von Lösungen für die Verpackungsindustrie. Das Leistungsspektrum umfasst Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme komplexer Fertigungslinien und Einzelkomponenten. Mit eigenen Niederlassungen und Vertretungen in über 80 Ländern ist ILLIG auf allen Märkten rund um den Erdball vor Ort präsent. Seit fast 70 Jahren unterstützt das inhabergeführte Unternehmen seine Kunden weltweit als verlässlicher Partner, anspruchsvolle und hochpräzise Formteile aus thermoplastischen Kunststoffen wirtschaftlich herzustellen – mit innovativer Technologie höchster Qualität und umfassendem globalen Service.

■■■

# Weitere Informationen:

Wolfgang Konrad, Leiter Unternehmenskommunikation und PR

ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Straße 10, D-74081 Heilbronn

Tel.: +49 (0) 71 31 / 5 05– 2 36, Fax: - 12 36,  E-Mail: wolfgang.konrad@illig.de

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Georg Krassowski, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: georg.krassowski@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pressemitteilungen von ILLIG mit Text (deutsch und englisch) sowie Bildern 
	in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter:

www.konsens.de/illig.html

Die Leistungsfähigkeit der heutigen Thermoformer der Baureihe RDM-K stand im Fokus der ILLIG Hausmesse 2015. Bei den diversen Maschinenvorführungen nahmen die Teilnehmer insbesondere die neue große RDM 76K (Bild rechts oben) und das IML-T-Dekorieren (rechts unten) genau in Augenschein.

Bilder: ILLIG