PRESSEINFORMATION 	Kontakt: 	Simone Hebel 
		European MARCOM & PR Specialist

Instron Deutschland GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 2

D-64319 Pfungstadt/Germany

Tel.: +49 (0) 6157 4029 614

E-Mail: simone_hebel@instron.com

Neues Instron® BioBox-System ermöglicht Prüfung bei Körpertemperatur

Das neue Instron® BioBox-System umschließt den Prüfraum von Instron® Einsäulen-Prüfsystemen und hält dort eine konstante Temperatur von 37 °C. Dadurch lassen sich mechanische Eigenschaften wie die Zug-, Druck- oder Biegefestigkeit von Werkstoffen, Halbzeugen und Produkten bei Körpertemperatur erfassen. Dabei ermöglicht eine große Auswahl an Einspannungen sichere und reproduzierbare Prüfungen an unterschiedlichsten Proben, von dünnen Folien und Drähten über Platten, Rohre und Schläuche bis zu kompletten Komponenten. 
Bild: Instron

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von Instron mit Text 
sowie Bildern in druckfähiger Auflösung sind als Download verfügbar unter:

www.konsens.de/instron.html

Neues Instron® BioBox-System ermöglicht Prüfung bei Körpertemperatur

Pfungstadt, Februar 2013 – In der Medizintechnik prüfen Zulassungsbehörden für die Implantation vorgesehene Komponenten immer häufiger im physiologischen Zustand. Die neue Instron® BioBox Temperierkammer folgt diesem Trend, medizinische Geräte und Biomaterialien bei 37 °C Körpertemperatur zu testen. Bei besonders großen oder langen Prüfobjekte kann dabei der Einsatz eines temperierten Tauchbads nicht praktikabel sein. Als leistungsstarke Alternative bietet sich hier eine unter kontrollierten Umgebungsbedingungen in Luft ablaufende Versuchsdurchführung.

Die BioBox kann als Standardausstattungsteil neuer elektromechanischer Einsäulenprüfsysteme der Serien 3340, 5540 oder 5940 von Instron geordert und an bestimmten, bereits im Einsatz befindlichen Modellen nachgerüstet werden. Dank der großen Abmessungen der BioBox lässt sich der volle Bewegungsbereich des jeweiligen Systems nutzen. Typische Anwendungen sind Prüfungen an Nahtmaterial, Kathetern und Schläuchen, Latex-Handschuhen sowie einer Vielzahl anderer Geräte und Biomaterialien bei physiologisch relevanten Temperaturen. Generell ist der Einsatz der meisten Standard-Spannzeuge und Fixierungen möglich, weil diese – anders als bei Verwendung von Tauchbädern – nicht aus hoch korrosionsbeständigem Material hergestellt sein müssen.

Die BioBox-Prüfkammer besteht aus vier Seitenwänden aus Polycarbonat. Das innenliegende Heizrohr sorgt für die benötigte Wärme. Die oben liegenden, mittig angeordneten Luftkanäle gewährleisten einen gleichmäßigen Luftstrom und damit eine gleichmäßige Temperaturverteilung während der Prüfung. Der einstellbare Temperaturbereich reicht von Umgebungstemperatur bis maximal 40 °C. Die Abweichung von der eingestellten Temperatur liegt bei nur +/- 2 °C.

Zwei große, übereinander angeordnete Glastüren auf der Vorderseite ermöglichen einen raschen und bequemen Zugriff zum Prüfraum. So hat der Bediener bei kurzen Prüfwegen, zum Beispiel bei der Belastung von Zahnimplantaten, die Möglichkeit, zum Ein- und Ausbau des Prüflings lediglich die untere Tür zu öffnen und so die Temperatur so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Die BioBox umschließt zwar den Prüfrahmen, das Bedienpanel und der Notaus-Knopf sind jedoch ergonomisch optimal außerhalb der Bох angeordnet.

Optimierte Konfigurationen des Prüfsystems

Zu den typischen Anwendungen gehört die mechanische Prüfung von Katheterschläuchen. Ein Beispiel für eine optimal auf diese Aufgabe abgestimmte Konfiguration ist die Kombination der neuen BioBox mit einem elektromechanischen Einsäulenprüfsystem des Typs Instron® 5943 mit einer Nennkraft von 1 kN und 1123 mm Prüfraumhöhe, das mit einem 100-N-Kraftaufnehmer ausgestattet ist. Zur Messung der Reißfestigkeit solcher Schläuche, die ein entscheidendes Qualitätskriterium darstellt, lässt sich die Maschine mit einem pneumatischen Spannzeug mit einer Nennkraft von 1 kN ausstatten, das sich unter anderem auch für Zugprüfungen an Fasern und Garnen eignet. Dieses Spannzeug ist so ausgelegt, dass es einerseits Schlupf verhindert, andererseits aber nur geringe Einspannkräfte in die Probe einleitet, um ein Versagen an den Spannflächen zu vermeiden. Die Software Instron® Bluehill® 3 übernimmt die Versuchssteuerung, Datenerfassung und Erstellung der Prüfprotokolle. Praktische Erfahrungen zeigen, dass sich mit dieser Prüfkonfiguration extrem genaue Ergebnisse für die Reißfestigkeit von Katheterschläuchen erzielen lassen.

Instron (www.instron.de) ist ein weltweit führender Hersteller von Prüfsystemen für die Werkstoff- und Bauteilprüfung. Als weltweit tätiges Unternehmen produziert und liefert Instron aus einer Hand Prüfsysteme zur Untersuchung der mechanischen Kennwerte und Eigenschaften zahlreicher Werkstoffe, Bauteile und Strukturen in den verschiedensten Umgebungen sowie Serviceleistungen für diese Produkte. Mit den Systemen von Instron können die unterschiedlichsten Materialien untersucht werden, angefangen von empfindlichen Fasern bis hin zu modernen, hochfesten Legierungen. Ergänzt um die Erfahrung von CEAST im Bau von Prüfmaschinen für Kunststoffe, bietet Instron seinen Kunden umfassende Lösungen für alle Prüfanforderungen in Forschung, Qualitäts- und Lebensdauerprüfung. Außerdem bietet Instron ein breites Spektrum an Serviceleistungen, z. B. Unterstützung bei Labormanagement, Kalibrierdienstleistungen sowie Kundenschulung. 

Instron ist Teil der Test and Measurement Group der US-amerikanischen Illinois Tool Works (ITW) mit mehr als 850 dezentralisierten Geschäftseinheiten in 52 Ländern und rund 60,000 Mitarbeitern.

– – – – –

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0, Fax: - 20,  E-Mail: mail@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von Instron mit Text 
sowie Bildern in druckfähiger Auflösung sind als Download verfügbar unter:

www.konsens.de/instron.html