Halle 08b / C08

PRESSEINFORMATION 	Kontakt: 	Simone Hebel 
		European MARCOM & PR Specialist

Instron Deutschland GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 2

D-64319 Pfungstadt/Germany

Tel.: +49 (0) 6157 4029 614

E-Mail: simone_hebel@instron.com

Eine optimale Kombination für Ermüdungsprüfungen an Zahnimplantaten nach ISO 14801

Instron hat ein System für dynamisch-mechanische Belastungsprüfungen an Zahnimplantaten nach ISO 14801 entwickelt. Als Basis dient ein elektrodynamisches Prüfsystem des Typs Instron® ElectroPuls E1000 bzw. E3000. Zwei unterschiedliche Probenhalterungen ermöglichen Tests an gerade oder abgewinkelt ausgeführten Implantaten. Beide Halterungen können direkt oder – für 
In-vitro-Prüfungen – integriert in ein temperiertes Tauchbad auf der Aufspannplatte des Prüfsystems fixiert werden. Bild: Instron

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von Instron mit Text 
sowie Bildern in druckfähiger Auflösung sind als Download verfügbar unter:

www.konsens.de/instron.html

Eine optimale Kombination für Ermüdungsprüfungen an Zahnimplantaten nach ISO 14801

Pfungstadt, November 2012 – Ein Prüfsystem, das ,schlüsselfertig‘ für dynamisch-mechanische Ermüdungsprüfungen von Zahnimplantaten optimiert ist, erweitert das umfangreiche, bei Instron verfügbare Portfolio an Lösungen für Prüfungen an medizintechnisch eingesetzten Werkstoffen und Komponenten. Die Basis bildet ein elektrodynamisches Prüfsystem Instron® ElectroPuls E1000. Zwei unterschiedlich ausgeführte Halterungen fixieren gerade beziehungsweise abgewinkelte Implantate. Beide Varianten lassen sich entweder direkt auf die Aufspannplatte des ElectroPuls Prüfsystems oder am Boden eines temperierten Tauchbades fixieren. Damit erfüllt das System die Anforderungen nach DIN EN ISO 14801 bezüglich der Prüfung einpfostiger enossaler dentaler Implantate unter Wechselbeanspruchung.

Dentalimplantate, die üblicherweise auf Titan basieren, dienen nach dem Einwachsen in den Kieferknochen zur Verankerung von Zähnen oder Brücken, denen sie über zwanzig bis dreißig und mehr Jahre festen Halt bieten sollen. Daher kommt einer Schätzung ihrer Lebensdauer, die vor der Implantation in den Patientenmund durchgeführt wird, besondere Bedeutung zu. Das elektrodynamisches Prüfsystem Instron® ElectroPuls E1000 bietet optimale Voraussetzungen, um die Millionen während dieser Zeit ausgeführter Kaubewegungen im Zeitraffer zu simulieren und unterschiedliche Konstruktionen oder Größen qualitativ zu vergleichen. Es ermöglicht statische, mit geringer Geschwindigkeit ablaufende Tests ebenso wie dynamische Prüfungen mit bis über 100 Hz, bei dynamischen Nennkräften bis  ±1000 N. Es beansprucht weniger als 0,15 m² Stellfläche auf dem Labortisch und ist für besonders saubere Umgebungen konzipiert, denn dank des Einsatzes der Linearmotor-Technologie ermöglicht es einen ölfreien Betrieb

Zum Fixieren von Implantaten unterschiedlicher Form und Größe bietet Instron zwei Halterungen an. Die eine Variante dient zur die Prüfung gerade ausgeführter Konstruktionen unter einem festen Lastwinkel von 30°. Die zweite Version ermöglicht jetzt auch eine zwischen 0 und 50° variable Winkelwahl. Damit erfüllt sie die Anforderungen der aktuellen Fassung der ISO 14801 bezüglich der Prüfung abgewinkelter Implantatkonstruktionen, mit denen sich die individuell bestehenden Konturen des Kiefers besser für eine optimale Fixierung nutzen lassen. Die Einleitung der Kraft erfolgt jeweils so, dass weder Seitenkräfte in die Implantatprobe eingeleitet werden noch dass Querkräfte auftreten können, die die Instron® Dynacell Kraftmessdose oder das Prüfsystem beeinflussen würden. Beide Ausführungen können direkt mit der Grundplatte verschraubt werden. Wenn korrosives Versagen in der Lebensdauerprüfung zu erwarten ist, eignen sie sich auch für den Einsatz im konstant auf 37 °C gehaltenen, mit wässriger Salzlösung oder anderen relevanten Flüssigkeiten gefüllten Tauchbad.

Neben dem platzsparenden Prüfsystem Instron® ElectroPuls E1000 eignet sich auch der etwas größere, auf eine maximale dynamische Nennkraft von 3000 N ausgelegte Typ E3000 für die Lebensdauerprüfung dentaler Implantate sowie für weitere statische und dynamische Prüfungen an einer Vielzahl von Werkstoffen und Bauteilen. Dazu kann zum Beispiel eine 3- oder 4-Punkt-Biegevorrichtung auf der Grundplatte oder im Tauchbad fixiert werden, um Prüfungen an Werkstoffen für Zahnersatz oder Prothesen durchzuführen. Das System ElectroPuls E10000 Linear-Torsion bietet darüber hinaus die Möglichkeit zur Durchführung von statischen oder dynamischen Prüfungen, die eine Torsionsbelastung erfordern.

Instron (www.instron.de) ist ein weltweit führender Hersteller von Prüfsystemen für die Werkstoff- und Bauteilprüfung. Als weltweit tätiges Unternehmen produziert und liefert Instron aus einer Hand Prüfsysteme zur Untersuchung der mechanischen Kennwerte und Eigenschaften zahlreicher Werkstoffe, Bauteile und Strukturen in den verschiedensten Umgebungen sowie Serviceleistungen für diese Produkte. Mit den Systemen von Instron können die unterschiedlichsten Materialien untersucht werden, angefangen von empfindlichen Fasern bis hin zu modernen, hochfesten Legierungen. Ergänzt um die Erfahrung von CEAST im Bau von Prüfmaschinen für Kunststoffe, bietet Instron seinen Kunden umfassende Lösungen für alle Prüfanforderungen in Forschung, Qualitäts- und Lebensdauerprüfung. Außerdem bietet Instron ein breites Spektrum an Serviceleistungen, z. B. Unterstützung bei Labormanagement, Kalibrierdienstleistungen sowie Kundenschulung. 
Instron ist Teil der Test and Measurement Group der US-amerikanischen Illinois Tool Works (ITW) mit mehr als 850 dezentralisierten Geschäftseinheiten in 52 Ländern und rund 60,000 Mitarbeitern.

– – – – –

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0, Fax: - 20,  E-Mail: mail@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von Instron mit Text 
sowie Bildern in druckfähiger Auflösung sind als Download verfügbar unter:

www.konsens.de/instron.html