COMUNICATO STAMPA 	Contattare: 	Instron Divisione di ITW Test

and Measurement Italia S.r.l.,

Attn: Sam Heudebourck

Via Carlo Goldoni 29,

20090 Trezzano sul Naviglio,

Milano / Italia

Tel: +39 02 36597000

Info_news@instron.com

Una combinazione ottimale per le prove di fatica su impianti dentali conformi a ISO 14801

Instron ha sviluppato un sistema per prove meccaniche dinamiche su impianti dentali, conformi a ISO 14801, basato sui sistemi di prova elettrodinamici Instron® ElectroPuls E1000 o E3000. Due diversi dispositivi di fissaggio per i provini permettono di collaudare impianti assiali o pre-angolati. Ambedue possono essere agganciati direttamente sulla piastra di carico con scanalature a T o immersi in un bagno fluido a temperatura controllata per i test in vitro. Foto: Instron

Ai redattori: scaricare i comunicati stampa Instron con file di testo e immagini pronte per la stampa dal sito www.konsens.de/instron.html

Una combinazione ottimale per le prove di fatica su impianti dentali conformi a ISO 14801

Trezzano sul Naviglio, Milano, dicembre 2012 – Instron ha sviluppato un sistema, chiavi in mano, ottimizzato per le prove meccaniche dinamiche a fatica su impianti dentali, ampliando così la propria vasta gamma di soluzioni per i test di materiali e dispositivi biomedici. Basato sul sistema di prova elettrodinamico Instron® ElectroPuls E1000, questo sviluppo consente di collaudare impianti assiali e pre-angolati grazie a due diversi dispositivi di aggancio. Entrambi i dispositivi possono essere fissati sulla piastra di carico con scanalature a T del sistema ElectroPuls o immersi in un bagno fluido a temperatura controllata. Tali caratteristiche rendono il sistema pienamente conforme ai requisiti della norma ISO 14801 nell’ambito dei test su impianti dentali endossei per singoli elementi sottoposti a carichi ciclici alternati.

Gli impianti dentali, generalmente in titanio, sono inseriti nell’osso mascellare e permettono di fissare saldamente denti e ponti per venti-trent’anni o anche più. Ecco perché è essenziale valutarne la vita utile prima di procedere all’impianto nei pazienti. Il sistema di prova elettrodinamico Instron® ElectroPuls E1000 è una soluzione ideale sia per effettuare simulazioni dei milioni di atti masticatori realizzati in questo arco di tempo, tramite un test del ciclo di vita accelerato, sia per mettere a confronto impianti di diverse forme e dimensioni. Il sistema permette di condurre prove statiche a bassa velocità e prove dinamiche con frequenze superiori a 100 Hz e carichi dinamici intorno a ±1000 N. Instron® ElectroPuls E1000 è inoltre molto compatto, tanto che posto su un tavolo da laboratorio non occupa più di 0,15 m² ed è particolarmente adatto agli ambienti sterili perché, grazie all’efficente tecnologia del motore lineare, non necessita di lubrificazione.

Instron fornisce due dispositivi per il fissaggio di impianti di diverse forme e dimensioni. Il primo è appositamente studiato per le prove su impianti assiali a un angolo di carico fisso di 30°. Il secondo permette invece di variare l’angolazione tra 0 e 50°, nel pieno rispetto della più recente versione della norma ISO 14801 sulle prove di impianti pre-angolati, che si adattano meglio alla conformazione dell’osso mascellare dei singoli pazienti. I carichi sono applicati in modo da rimuovere eventuali costrizioni laterali e non introdotti lateralmente per non danneggiare la cella di carico o il sistema di prova Instron® Dynacell. Entrambi i modelli possono essere fissati direttamente alla piastra di carico. Per il collaudo di impianti in cui si prevede corrosione da fatica, i fissaggi possono essere immersi in un bagno fluido e sottoposti a prove a una temperatura costante di 37° C in soluzione fisiologica o altri fluidi.

Le prove a fatica sugli impianti dentali, oltre al sistema compatto e salvaspazio Instron® ElectroPuls E1000, possono essere realizzate anche con ElectroPuls E3000; questo strumento, leggermente più grande, resiste a una capacità di carico nominale di 3000 N ed è adatto anche ad altri test statici e dinamici su un’ampia gamma di materiali e componenti. A tal fine, è possibile installare sulla piastra di carico o nel bagno fluido un dispositivo di flessione a 3 o 4 punti per collaudare materiali di corone, ponti o protesi dentarie. Il sistema ElectroPuls E10000 Linear-Torsion permette inoltre di condurre test statici e dinamici con contestuale introduzione di carichi torsionali.

Instron

Instron (www.instron.de) è un'azienda leader nella produzione di apparecchiature per prove strutturali e su materiali. Presente in tutto il mondo, Instron produce sistemi per testare le proprietà meccaniche e le prestazioni di una vasta gamma di materiali, componenti e strutture in svariati ambienti, oltre a fornire servizi di assistenza a 360°. I sistemi Instron testano i materiali più disparati, dal filamento più fragile alle avanzate leghe ad alta resistenza. Grazie all’esperienza di CEAST nella progettazione di sistemi di prova su materie plastiche, Instron è inoltre in grado di offrire ai propri clienti soluzioni complete per qualsiasi esigenza nel campo della ricerca e dei test di qualità e durata. Instron offre infine un’ampia gamma di servizi, fra cui assistenza in materia di gestione laboratorio, calibrazione e formazione clienti.

Instron fa parte di Illinois Tool Works (ITW), gruppo americano che conta oltre 850 sedi decentralizzate in 52 paesi e circa 60.000 dipendenti.

– – – – –

Contatto editoriale e voucher:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0, Fax: - 20,  E-mail: mail@konsens.de

Coordinazione internazionale

Simone Hebel, Marcom Specialist, Instron Deutschland GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 2, D-64319 Pfungstadt/Germania

Tel. : +49 (0) 6157 4029 614, simone_hebel@instron.com

Ai redattori: scaricare i comunicati stampa Instron con file di testo e immagini pronte per la stampa dal sito www.konsens.de/instron.html