COMUNICATO STAMPA 	Contattare: 	Instron Divisione di ITW Test

and Measurement Italia S.r.l.,

Attn: Floriana Polello

Via Carlo Goldoni 29,

20090 Trezzano sul Naviglio,

Milano / Italia

Tel: +39 02 36597000

Info_news@instron.com

Morsetti manuali a cuneo di precisione a norma NADCAP

|  | I nuovi morsetti manuali a cuneo Instron consentono di allineare campioni in metallo o materiale composito con alta precisione e ripetibilità, in linea con i requisiti NADCAP. Immagine: Instron |
| --- | --- |
|  | Con una camera climatica Instron® (sinistra), disponibile su richiesta, è possibile eseguire le prove con i nuovi morsetti a cuneo a temperature comprese tra –80 °C e +250 °C; gli adattatori opzionali “Piggy back” con piastre di compressione consentono di inserire tra i morsetti diversi fissaggi di prova, come ad esempio nei test di compressione post-impatto (Compression After Impact, CAI) (destra). Immagine: Instron |

Ai redattori: scaricare i comunicati stampa Instron con file di testo ed immagini pronte per la stampa dal sito www.konsens.de/instron.html

Morsetti manuali a cuneo di precisione a norma NADCAP

Trezzano sul Naviglio, Milano, novembre, 2013 – La nuova serie di morsetti manuali a cuneo di Instron offre affidabilità, elevata precisione e ripetibilità nell’allineamento dei campioni. Queste caratteristiche consentono di soddisfare i severi requisiti di allineamento delle norme NADCAP AC7122-1 (per i materiali non metallici) e AC7101 (per i materiali metallici), solitamente adottate nell’industria aerospaziale.

Mentre i morsetti a cuneo Instron® 2716-028 sono concepiti per forze nominali di 100 kN, i morsetti serie 2716-030 sopportano carichi massimi pari a 250 kN. Questi morsetti rappresentano quindi una scelta ideale per le esigenti prove di trazione con diversi materiali come metalli, polimeri rinforzati in fibra ad alta resistenza e altri materiali rigidi. Con il loro design incassato inoltre non temono sporcizia e frammenti. La chiusura simmetrica dei morsetti è operata in tutta sicurezza da una amichevole maniglia con dente d’arresto; man mano che il test procede, l’azione del cuneo permette alla forza di serraggio di aumentare proporzionalmente al carico applicato. Le aste di trazione consentono di utilizzare i morsetti all’interno di una camera climatica compatibile Instron con temperature da –80 °C a +250 °C, senza dover sostituire componenti o lubrificanti.

Numerose sono le applicazioni dei nuovi morsetti manuali a cuneo grazie all’ampia gamma di accessori, fra cui gli adattatori “piggy back” e i fissaggi per diversi tipi di prove (ad es. compressione e flessione), che possono essere collegati ai morsetti direttamente sul sistema. Sono altresì disponibili varie facce di serraggio, facili da cambiare in pochi secondi senza l’impiego di utensili speciali. Infine è possibile posizionare i campioni con precisione con l’ausilio di appositi blocchi di centraggio (Specimen Centering Stops) opzionali.

– – – – –

Instron (www.instron.de) è un'azienda leader nella produzione di apparecchiature per prove strutturali e su materiali. Presente in tutto il mondo, Instron produce sistemi per verificare le proprietà meccaniche e le prestazioni di una vasta gamma di materiali, componenti e strutture in svariati ambienti, oltre a fornire servizi di assistenza a 360°. I sistemi Instron testano i materiali più disparati, dal filamento più fragile alle avanzate leghe ad alta resistenza. Grazie all’esperienza di CEAST nella progettazione di sistemi di prova su materie plastiche, Instron è inoltre in grado di offrire ai propri clienti soluzioni complete per qualsiasi esigenza nel campo della ricerca e dei test di qualità e durata. Instron offre infine un’ampia gamma di servizi, fra cui assistenza in materia di gestione laboratorio, calibrazione e formazione clienti.

Instron fa parte di Illinois Tool Works (ITW), gruppo americano che conta oltre 850 sedi decentralizzate in 52 paesi e circa 60.000 dipendenti.

– – – – –

Contatto editoriale e voucher:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0, Fax: - 20,  E-mail: mail@konsens.de

Coordinazione internazionale

Simone Hebel, European MARCOM & PR Specialist, Instron Deutschland GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 2, D-64319 Pfungstadt/Germania

Tel. : +49 (0) 6157 4029 614, simone_hebel@instron.com

Ai redattori: scaricare i comunicati stampa Instron con file di testo ed immagini pronte per la stampa dal sito www.konsens.de/instron.html