PRESSEINFORMATION 	Kontakt: 	Simone Hebel 
		Marcom Specialist

Instron Deutschland GmbH

Tel.: +49 (0) 6157 4029 614

simone_hebel@instron.com

Neues Universal-Pendelschlagwerk zur instrumentierten 
und nicht-instrumentierten Prüfung

|  | Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von Instron mit Text sowie Bildern in druckfähiger Auflösung sind als Download verfügbar unter: www.konsens.de/instron.html |
| --- | --- |

Das neue Universal-Pendelschlagwerk CEAST 9050 von Instron zur instrumentierten und nicht-instrumentierten Werkstoffprüfung verfügt über einen steifen, monolithischen Rahmen aus schwingungsdämpfendem Gusseisen für höchste Präzision bei der Messung. Bild: Instron

Pfungstadt, Dezember 2010 – CEAST 9050 ist ein neues Universal-Pendelschlagwerk von Instron für die nicht-instrumentierte bis zur teilautomatisierten instrumentierten Werkstoffprüfung mit Schlagenergien von 0,5 J bis 50 J. Seine steife monolithische Rahmenstruktur aus Gusseisen dient als Träger für alle Anbauteile. Sie wirkt schwingungsdämpfend, was die Präzision bei der Messung ebenso unterstützt, wie die neu gestalteten (zum Patent angemeldeten), aus einem Stück hergestellten Hämmer, die sich schnell und ohne Werkzeug montieren lassen. Das System erkennt den ausgewählten Hammer selbstständig und lädt dann die zugehörigen Daten, wie Code, Prüfnorm, Schlagenergie und -geschwindigkeit, aus der integrierten Datenbank. Dadurch entfallen das wiederholte Eingeben gleicher Daten und die damit verbundenen Fehlerquellen. Auch eine umfangreiche Reihe leicht gegeneinander austauschbarer Probekörper-Aufnahmen gehört zur Standardausstattung, so dass sich das neue Schlagwerk für alle üblichen Normprüfungen nach Charpy und Izod, für Dynstat- und Schlagzugprüfungen sowie für die entsprechenden Rohr-Prüfnormen eignet.

Die Messung des Hammerwinkels erfolgt über einen berührungslosen und damit reibungsfreien, elektromagnetisch wirkenden Dekoder mit einer Auflösung von 0,05°. Das großformatige 6,5“-Touch-Screen-Display erleichtert das Erstellen der Prüfparameter, und zugleich sorgt es für eine übersichtliche Darstellung der Messdaten (auf Basis von Windows CE™). Die integrierte Anschlussmöglichkeit für einen PC ermöglicht die Führung des Systems sowie die Erfassung, Speicherung und Auswertung der Messdaten mit Hilfe der Software Visual IMPACT. Die Datenübermittlung in ein Unternehmensnetzwerk kann über den integrierten LAN-Port erfolgen. Ein USB-Anschluss ermöglicht das Speichern von Daten auf externen Medien sowie das direkte Dokumentieren von Messergebnissen über Drucker.

Anstelle der standardmäßig montierten, manuellen Bedieneinheiten lässt sich das Pendelschlagwerk CEAST 9050 mit einer pneumatisch wirkenden Hammerauslösung und 
-bremse sowie mit einer motorisierten Hammerpositionierung ausrüsten. Für die instrumentierte Messung des Kraft-Zeit-Verlaufs beim Aufschlag stehen mit einer Dehnungsmessbrücke ausgerüstete Hämmer und leistungsstarke Datenerfassungssysteme zur Verfügung. Eine optional erhältliche Cryobox ermöglicht die Prüfung bei tiefen Temperaturen bis –60 °C. Zur Sicherheit des Bedienpersonals ist die manuelle Geräteausführung mit einer Rundum-Einhausung und das motorisierte Modell mit einer vollständig geschlossenen Schutzeinhausung ausgestattet.

Über Instron

Instron ist ein weltweit führender Hersteller von Prüfsystemen für die Werkstoff- und Bauteilprüfung. Als weltweit tätiges Unternehmen produziert und liefert Instron aus einer Hand Prüfsysteme zur Untersuchung der mechanischen Kennwerte und Eigenschaften zahlreicher Werkstoffe, Bauteile und Strukturen in den verschiedensten Umgebungen sowie Serviceleistungen für diese Produkte. Mit den Systemen von Instron können die unterschiedlichsten Materialien untersucht werden, angefangen von empfindlichen Fasern bis hin zu modernen, hochfesten Legierungen. Ergänzt um die Erfahrung von CEAST im Bau von Prüfmaschinen für Kunststoffe, bietet Instron seinen Kunden umfassende Lösungen für alle Prüfanforderungen in Forschung, Qualitäts- und Lebensdauerprüfung. Außerdem bietet Instron ein breites Spektrum an Serviceleistungen, z. B. Unterstützung bei Labormanagement, Kalibrierdienstleistungen sowie Kundenschulung.

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: mail@konsens.de