Lindner reSource auf der K 2013

Einwellenzerkleinerer Antares – kompakte Technik, große Wirkung

Großbottwar, Juli 2013

Antares heißt eine neue Reihe robuster, kompakter Einwellenzerkleinerer von Lindner reSource (www.lindner-resource.com), deren Durchsatzleistung – bei gleichem Preisniveau – um bis zu ein Drittel höher liegt als bei den bisherigen Maschinen dieser Klasse. Vier Baugrößen und zahlreiche Ausstattungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an spezifische Anforderungen der Kunststoffe verarbeitenden und verwertenden Industrie. So reichen die typischen Anwendungen vom Postconsumer-Bereich bis zu Speziallösungen wie das Inhouse-Recycling von Folien, Filamenten, Anfahrkuchen und Platten. Lindner reSource präsentiert die neue Baureihe erstmals auf der K 2013 auf Stand B17 in Halle 9.

Allen Ausführungen gemeinsam sind ihre hohe Energieeffizienz sowie ihr besonderer Bedienungskomfort und die sehr gute Zugänglichkeit aller Komponenten. Dadurch lassen sich sowohl die Betriebs- als auch die Wartungs- und Umrüstkosten senken, weil Standardarbeiten wie der Austausch von Verschleißteilen oder das Wechseln von Sieben in kurzer Zeit durchführbar sind. Die robuste Konstruktion und die bewährte Sicherheitstechnik, die für alle Shredder dieses Herstellers typisch sind, ermöglichen einen langzeitig flüssigen Produktionsablauf. Weil eine große Zahl von Einzelkomponenten aus dem Lindner Baukastensystem stammt, sind in der Regel kurze Lieferzeiten möglich.

Die Antares Baureihe beginnt mit dem Typ 1000 und reicht über die Typen 1300 und 1600 bis zum Antares 1900 mit 1880 mm Rotorlänge. Die Maschinen können wahlweise mit einem Spitzrotor ausgestattet werden, der zum Beispiel Bigbags, Filamente oder Stretchfolien präzise und mit hohem Durchsatz schneidet, oder mit einem energiesparenden, kontrolliert einziehenden Stufenrotor, der sich optimal für Hartkunststoffe eignet. Bei Motorleistungen von 37 kW bis zu 110 kW liegen die typischen Durchsatzleistungen zwischen 500 kg/h und 2 500 kg/h. Damit schlägt speziell der Typ Antares 1900 eine Brücke zur nächst größeren Baureihe Micromat Plus. Dazu Geschäftsführer Harald Hoffmann: „Um die beträchtliche Leistungssteigerung um ca. 30 Prozent zu erreichen, haben wir die Messeraufteilung auf dem Rotor völlig neu konzipiert. Dadurch konnten wir die Messeranzahl um bis zu 40 % erhöhen. Zusätzlich haben wir die Gegenmesser umkonstruiert und die Schneidgeometrie optimiert. Bei Bedarf können wir die Schneidleistung durch den optionalen Einbau eines Abstreifkamms noch weiter steigern.“

Zu den mit der Antares Baureihe verfügbaren Neuheiten gehört die optionale „Skylight“ Wartungs- und Service Klappe. Diese komplette Neukonstruktion wird manuell bedient und ermöglicht ein besonders schnelles und einfaches Wechseln der Messer und Gegenmesser, das präzise Einstellen der Gegenmesser und eine bequeme Störstoffentnahme. Die schwenkbar montierten Siebe sind segmentiert und können bequem per Hand ohne Verwendung von Hebezeugen getauscht werden. Hier ermöglicht der ebenfalls neue, als Option verfügbare hydraulisch öffnende Siebkorb eine weitere Verkürzung der Standzeiten des Zerkleinerers bei Produktwechseln. Die optionale Rotorkühlung ermöglicht auch die Verarbeitung hitzeempfindlicher Kunststoffe.

Die Lindner-Gruppe mit Sitz in Spittal, Österreich, wurde 1948 als Maschinen- und Anlagenbauer gegründet und zählt heute zu den kompetenten Herstellern von Zerkleinerungstechnik für industrielle Anwendungen. Mit ca. 200 Mitarbeitern hat sich die Lindner-Firmengruppe auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von kompletten Anlagen und Maschinen für die Herstellung von alternativen Brennstoffen spezialisiert.

Die Vertriebs- und Servicegesellschaft Lindner reSource GmbH in Großbottwar, Deutschland, repräsentiert den Bereich Kunststoff und Recycling. Das Unternehmen bietet der Branche leistungsstarke Einwellenzerkleinerer mit Durchsatzleistungen von 300 kg/h bis 10.000 kg/h.

Weitere Informationen:

#### Harald Hoffmann, Geschäftsführer, LINDNER reSource GmbH

Häldenfeld 4, D-71723 Großbottwar

Tel. +49 (0) 71 48/16 05 38-0, E-Mail: info@lindner-resource.com

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG

Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt

Tel: +49 (0) 60 78/93 63-0, E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Sie finden diese Pressemitteilung als doc-Datei sowie die Bilder in druckfähiger Auflösung

zum Herunterladen unter:

www.konsens.de/lindner-resource.html