# Mobiler Zweiwellen-Zerkleinerer URRACO
shreddert (fast) alles

Je nach Werkzeugkonfiguration eignet sich der leistungsstarke URRACO, der neue mobile oder semi-mobile Zweiwellen-Vorzerkleinerer von Lindner Mobile Shredder, für nahezu alle Abfälle, von Papier über Holz, Reifen und Gestein, Holz- und Beton-Bahnschwellen bis zu Fahrzeugkarosserien. Bild: Lindner Mobile Shredder

Hörselberg/Eisenach, Oktober 2012 -- Die neuen Zweiwellen-Zerkleinerer des Typs URRACO von Lindner Mobile Shredder (www.l-ms.de) mit Sitz in Hörselberg bei Eisenach sind praxisgerecht auf die speziellen Anforderungen von Anwendern mobiler und semi-mobiler Shreddersysteme abgestimmt. Sie sind in zwei Baugrößen als URRACO 75 und URRACO 95 verfügbar und können wahlweise mit leistungsstarken und umweltverträglichen Diesel- oder Elektromotoren angetrieben werden. Je nach Typ ist die Werkzeugwelle des URRACO 1750 mm oder 2500 mm lang. Eine umfangreiche Auswahl unterschiedlicher Werkzeugkonfigurationen ermöglicht den Einsatz für Altholz, Biomasse (auch aus der „Braunen Tonne“), Wurzelstöcke, Stammholz, Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, Papierrollen, Elektronikschrott, Holz-Bahnschwellen mit Eisenplatten, Betonschwellen, Leichtschrott, Aluprofile, Pkw-Karosserien, Bau-Misch-Abfälle und mehr. Die dabei erreichten Endkorngrößen liegen zwischen rund 150 mm und 400 mm.

Das für den URRACO gewählte Zweiwellensystem ermöglicht eine hohe Durchsatzleistung bei geringerem Energieaufwand. Die aggressiven Reißhaken ziehen das Material sehr effizient ein. Das Zusammenwirken von Schneide und Gegenschneide sowie die weitgehende Vermeidung der so genannten Brückenbildung sorgen für eine effiziente Nutzung der eingebrachten Leistung. Zugleich ist die Zweiwellen-Ausführung verschleißarm und weitgehend unempfindlich gegen Fremdkörper. Der verfahrenstypische, klassische Brechvorgang bei niedrigen Wellendrehzahlen von nur 15 bis 30 min-1 minimiert die Staubentwicklung. Zwei Kipptrichter mit sehr hoher Kippneigung bis 80 Grad unterstützen eine optimale Materialzuführung zu den Wellen. Eine hydraulische Reversierfunktion hilft, größere Schäden zu vermeiden.

Das integrierte Austragsband ist hydraulisch stufenlos von 2 m bis fast 5 m höhenverstellbar. Dessen Stahlkonstruktion ist verzinkt und damit robust und nachhaltig gegen die korrosive Wirkung der im Hausmüll und anderen Abfällen enthaltenen aggressiven Stoffe geschützt. Ein optionaler, hydraulisch höhenverstellbarer Überbandmagnet mit doppeltem Magnetkern sorgt für eine sehr hohe Abscheidung ferromagnetischer Metalle. Eine ebenfalls optionale Radachse mit Zugdeichsel ermöglicht das Bewegen der Maschine auf dem Werksplatz. Die Bedienung erfolgt komfortabel vom Beschickungsgerät aus per Zehn-Kanal-Funkfernsteuerung.

Der URRACO 75 ist wahlweise mit einer Antriebsleistung von 350 PS (Diesel) oder 250 kW (E-Motor) ausgestattet (URRACO 95: 775 PS bzw. 2 x 250 kW). Zur Einhaltung der Stufe III B und Tier 4i nutzen die Dieselmotoren beider Baugrößen die AdBlue SCR-Technologie, um die im Abgas befindlichen Stickoxide (NOx) zu reduzieren. Dank umfangreicher Dämmmaßnahmen konnte der Geräuschpegel auf rund 92 dBA gesenkt werden. Um die hohen Antriebsleistungen auf die Werkzeugwellen übertragen zu können, sind die neuen Zweiwellen-Zerkleinerer mit einem verstärkten Hydraulik- und Getriebesystem ausgerüstet.

Dazu Geschäftsführer Gerhard Buhl: „Wir verfügen über mehr als zwanzig Jahre Branchenerfahrung und solides technisches Können. Weil wir die rauen Einsatzbedingungen bei unseren Kunden kennen, bauen wir stabile und robuste mobile Shredder, die ein zügiges, störungsarmes und damit kosteneffizientes Arbeiten ermöglichen. Kommt es trotzdem zu Arbeitsunterbrechungen, helfen die gute Zugänglichkeit und die wartungsfreundliche Konstruktion des URRACO, Ausfallzeiten kurz zu halten.“

Die Lindner Mobile Shredder GmbH in Hörselberg bei Eisenach, Deutschland, wurde 2011 gegründet und produziert, vertreibt und wartet leistungsstarke, mobile und semi-mobile Zweiwellen-Zerkleinerer, die Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz mit hoher Robustheit und Durchsatzleistung verbinden.

Weitere Informationen:

Gerhard Buhl, Lindner Mobile Shredder GmbH

Industriestraße 1A, D-99820 Hörselberg/Eisenach

Tel.: +49 36920 7269-500, E-Mail: vertrieb@l-ms.de

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG

Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt

Tel: +49 (0) 60 78/93 63-0, E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Sie finden diese Presseinformation in deutsch und englisch als doc-Datei sowie das Bild in druckfähiger Auflösung zum Herunterladen unter:

http://www.konsens.de/l-ms.html