| MANN+HUMMEL ProTec auf der K 2010 Neue, hochpräzise Kleinmengendosierung für Extrusionsprozesse Auf der K stellt MANN+HUMMEL ProTec als Neuheit ein voll verwogenes Kleinmengendosiersystem vor. Deutliche Vorteile bringt die damit erzielbare hohe Dosiergenauigkeit u. a. bei der zunehmend angewandten Praxis, hochkonzentrierte Masterbatche dem Materialhauptstrom in Kleinstmengen zuzudosieren. Bensheim, 29. Oktober 2010 – Das neue Kleinmengendosiersystem ist für den Einsatz in den gravimetrischen Dosier- und Mischsystemen SOMOS® Gramix S9 bzw. Gramix E konzipiert. Zum Einsatz kommen diese Systeme bei der Herstellung von Mehrkomponentenmischungen für Extrusionsprozesse. Ausgelegt für Durchsätze von etwa 2 kg/h bis hinunter zu 200 g/h, erreicht das Kleinmengendosiersystem Genauigkeiten von ± 1 %: Bei einem Durchsatz von 200 g/h variiert so das Sollgewicht von rd. 3,3 g/min im Mittel um lediglich ± 33 mg. Diese hohe Genauigkeit basiert auf dem Einsatz einer neuen, hochdynamischen Wägeelektronik in der heutigen Generation der Dosier- und Mischsysteme Gramix S/E. Dazu wird die erhöhte Genauigkeit der Waage gleichzeitig durch einen neuen Dosieralgorithmus unterstützt. Mit einem jetzt vierfach schnelleren Wägeprozess – pro Sekunde werden 2.000 Signale der Wägezelle ausgewertet – verkürzen sich die zur Regelung erforderlichen Wägeintervalle gravierend. Ergebnis sind extrem kurze Kommunikations- und Reaktionszeiten, die zur Erhöhung der Dosiergenauigkeit und zugleich zum schnelleren Korrigieren selbst kurzfristiger Durchsatzschwankungen der Verarbeitungsmaschine führen. Das erlaubt ein schnelleres Anfahren des Extruders, wodurch der damit verbundene Materialverlust sinkt. Das schnelle Erkennen von Ausreißern hat insgesamt weniger Produktionsabfall zur Folge. Zur Regelung der Dosiersysteme kommt die ebenfalls neue Steuerung MH 45 zum Einsatz. Mit ihrer grafischen Menüführung ist sie einfach zu bedienen, aktuelle Prozesszustände der Dosieranlage werden intuitiv erfasst, Störungen und eventuell auftretende Fehler als Klartext angezeigt. Gespeicherte Rezepturen lassen sich auf einen USB-Stick exportieren, auf einem externen Rechner bearbeiten und anschließend wieder per USB in die MH 45 importieren. (ca. 2.200 Zeichen inklusive Leerzeichen) Über MANN+HUMMEL ProTec Die MANN+HUMMEL ProTec GmbH, ein Unternehmen der MANN+HUMMEL Gruppe, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geräten und Systemen für das Materialhandling in der Kunststoffindustrie. Mit seinem langjährig gewachsenen Know-how entwickelt, projektiert und vertreibt das Unternehmen Lösungen für alle heute eingesetzten Kunststoffverarbeitungsverfahren – vom einzelnen Gerät bis zur kompletten Anlage. Über MANN+HUMMEL MANN+HUMMEL ist Entwicklungspartner und Serienlieferant der internationalen Automobil- und Maschinenbauindustrie. 2009 erwirtschafteten weltweit 11.800 Mitarbeiter an 41 Standorten einen Umsatz von 1,67 Milliarden Euro. Zu den Produkten der Unternehmensgruppe gehören u.a. Luftfiltersysteme, Saugsysteme, Flüssigkeitsfiltersysteme, Innenraumfilter und Zylinderkopfhauben aus Kunststoff mit hohem Integrationsgrad für die Automobilindustrie sowie Filterelemente für die Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Für den Maschinenbau, die Verfahrenstechnik und die industrielle Fertigung umfasst das Produktportfolio Industriefilter, ein Programm zur Senkung von Rußemissionen in Dieselmotoren, Membranfilter für die Wasserfiltration, Filteranlagen und Anlagen sowie Geräte zum Fördern, Dosieren und Trocknen von rieselfähigen Kunststoffen. Weitere Informationen zu MANN+HUMMEL finden Sie unter http://www.mann-hummel.com. Konzipiert insbesondere für die kontinuierliche Herstellung von Mehrkomponentenmischungen mit den gravimetrischen Dosier- und Mischsystemen SOMOS® Gramix E/S9: das neue hochpräzise Kleinmengendosiersystem, einsetzbar für Materialdurchsätze von lediglich 200 g/h bis etwa 2 kg/h. Bild: MANN+HUMMEL ProTec Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von MANN+HUMMEL ProTec mit Text und Bildern in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter www.konsens.de/mh-protec.html Belegexemplare bitte an: Konsens PR GmbH & Co. KG, Dr. Georg Krassowski Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt | MANN+HUMMEL ProTec GmbH Stubenwald-Allee 9 64625 Bensheim, Deutschland Pressekontakt: Grit Feistkorn Telefon: (0 62 51) 77061-150 Telefax: (0 62 51) 77061-81-150 E-Mail: grit.feistkorn@mh-protec.com Internet: www.mh-protec.com MANN+HUMMEL ProTec auf der K 2010 Düsseldorf 27.10.-03.11.2010 Halle 9, Stand D60 MANN+HUMMEL ProTec GmbH Stubenwald-Allee 9 64625 Bensheim, Deutschland Pressekontakt: Grit Feistkorn Telefon: (0 62 51) 77061-150 Telefax: (0 62 51) 77061-81-150 E-Mail: grit.feistkorn@mh-protec.com Internet: www.mh-protec.com MANN+HUMMEL ProTec GmbH Stubenwald-Allee 9 64625 Bensheim, Deutschland Pressekontakt: Grit Feistkorn Telefon: (0 62 51) 77061-150 Telefax: (0 62 51) 77061-81-150 E-Mail: grit.feistkorn@mh-protec.com Internet: www.mh-protec.com |
| --- | --- |