| MANN+HUMMEL ProTec auf der Fakuma 2011 Einfärbgeräte mit neuer, menügeführter Steuerung Die für das Selbsteinfärben direkt auf der Verarbeitungsmaschine bewährten Geräte der Baureihe SOMOS® EFG stellt MANN+HUMMEL ProTec auf der Fakuma mit einer neuen, menügeführten speicherprogrammierbaren Steuerung vor. Bensheim, 18. Oktober 2011 – Das Selbsteinfärben direkt auf der Verarbeitungsmaschine ist sehr wirtschaftlich, insbesondere wenn häufig wechselnde Rezepturen den Produktionsalltag prägen. Die hierfür eingesetzten Einfärbgeräte der Baureihe SOMOS® EFG werden auf der Fakuma in einer überarbeiteten Version vorgestellt, ausgerüstet mit einer neuen, menügeführten speicherprogrammierbaren Steuerung (der S7 von Siemens). Damit lassen sich diese kontinuierlich arbeitenden, volumetrischen Dosier- und Mischsysteme für granulat- und pulverförmige Schüttgüter sehr komfortabel bedienen. Eine Steuerung kann bis zu vier Dosierstationen gleichzeitig verwalten. Die Menüführung erleichtert das Programmieren aller Parameter der zur Verarbeitung anstehenden Materialmischung, wie Solldurchsatz der Maschine und Mischungsverhältnis von Haupt- und Nebenkomponenten. Der Bediener kann auf seine bereits verarbeiteten und gespeicherten Rezepturen zurückgreifen, sich im Produktionslauf den Betriebszustand mit dem aktuellen Materialverbrauch und weitere prozessrelevante Parameter anzeigen lassen. Treten Störungen auf, signalisiert die Steuerung mit Klartexthinweisen, wo und welcher Fehler im Prozessablauf aufgetreten ist. Robuste, kostengünstige Dosiersysteme Volumetrische Dosiersysteme der Baureihe SOMOS® EFG sind kompakte, von Umgebungseinflüssen wie eventuellen Maschinenvibrationen weitgehend unbeeinflusst arbeitende Kammerdosiersysteme mit Zwangsmischer. Dosierscheiben mit an die geforderte Dosiermenge einer Materialkomponente angepasster Kammergröße tragen die Komponenten in den Mischer aus. Um die für eine anstehende Aufgabe definierte Dosiergenauigkeit einzuhalten, müssen volumetrische Dosiergeräte stets auf die jeweiligen Schüttdichten der verarbeiteten Materialien kalibriert sein. Auf dieser Grundlage setzt die Steuerung dann eine Mischungsrezeptur mit Angabe der prozentualen Anteile der Komponenten automatisch in Kammer-Anzahlen jeder Komponente pro Dosierzyklus um. Die von der Steuerung bereit gestellten Menüs gestatten das optimale Abstimmen des Dosier- und Mischvorgangs auf den jeweiligen Anwendungsfall. So können beispielsweise beim Direkteinfärben alle Komponenten parallel dosiert werden oder die Zugabe der Farbkomponente erst nach dem simultanen Dosieren der übrigen Komponenten erfolgen. Auch der Mischvorgang kann parallel zum Dosiervorgang stattfinden oder erst im Anschluss daran. Ausrüstbar für bis zu vier Komponenten und direkt auf die Spritzgießmaschine montierbar, sind die Einfärbgeräte SOMOS® EFG in drei Baugrößen verfügbar: als EFG 100 für Durchsätze von 5 bis 300 kg/h, als EFG 150 für 300 bis 750 und als EFG 200 für 750 bis 1.200 kg/h Materialdurchsatz. (ca. 3.000 Zeichen inklusive Leerzeichen) Über MANN+HUMMEL ProTec Die MANN+HUMMEL ProTec GmbH, ein Unternehmen der MANN+HUMMEL Gruppe, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geräten und Systemen für das Materialhandling in der Kunststoffindustrie. Mit seinem langjährig gewachsenen Know-how entwickelt, projektiert und vertreibt das Unternehmen Lösungen für alle heute eingesetzten Kunststoffverarbeitungsverfahren – vom einzelnen Gerät bis zur kompletten Anlage. Weitere Informationen zu MANN+HUMMEL ProTec unter: www.mh-protec.com. Über MANN+HUMMEL MANN+HUMMEL ist Entwicklungspartner und Serienlieferant der internationalen Automobil- und Maschinenbauindustrie. 2010 erwirtschafteten weltweit rund 13.200 Mitarbeiter an 41 Standorten einen Umsatz von 2,18 Milliarden Euro. Zu den Produkten der Unternehmensgruppe gehören u.a. Luftfiltersysteme, Saugsysteme, Flüssigkeitsfiltersysteme, Innenraumfilter und Zylinderkopfhauben aus Kunststoff mit hohem Integrationsgrad für die Automobilindustrie sowie Filterelemente für die Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Für den Maschinenbau, die Verfahrenstechnik und die industrielle Fertigung umfasst das Produktportfolio Industriefilter, ein Programm zur Senkung von Rußemissionen in Dieselmotoren, Membranfilter für die Wasserfiltration, Filteranlagen und Anlagen sowie Geräte zum Fördern, Dosieren und Trocknen von rieselfähigen Kunststoffen. Weitere Informationen zu MANN+HUMMEL unter: www.mann-hummel.com. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von MANN+HUMMEL ProTec mit Text und Bildern in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter www.konsens.de/mh-protec.html Belegexemplare bitte an: Konsens PR GmbH & Co. KG, Dr. Georg Krassowski Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt Die kontinuierlich arbeitenden Dosier- und Mischgeräte SOMOS® EFG zum wirtschaftlichen Direkteinfärben auf der Verarbeitungsmaschine – im Bild die Baugröße EFG 100 für Materialdurchsätze von 5 bis 300 kg/h – haben jetzt eine neue, menügeführte speicherprogrammierbare Steuerung. Dosierscheiben mit unterschiedlichem Kammervolumen (unten rechts) übernehmen das exakte, auf den jeweiligen Durchsatz abgestimmte volumetrische Dosieren. Bild: MANN+HUMMEL ProTec | MANN+HUMMEL ProTec GmbH Stubenwald-Allee 9 64625 Bensheim, Deutschland Pressekontakt: Grit Feistkorn Telefon: (0 62 51) 77061-150 Telefax: (0 62 51) 77061-81-150 E-Mail: grit.feistkorn@mh-protec.com Internet: www.mh-protec.com MANN+HUMMEL ProTec auf der FAKUMA 2011 18. – 22. Oktober 2011 Friedrichshafen Halle B3, Stand 3119 MANN+HUMMEL ProTec GmbH Stubenwald-Allee 9 64625 Bensheim, Deutschland Pressekontakt: Grit Feistkorn Telefon: (0 62 51) 77061-150 Telefax: (0 62 51) 77061-81-150 E-Mail: grit.feistkorn@mh-protec.com Internet: www.mh-protec.com MANN+HUMMEL ProTec GmbH Stubenwald-Allee 9 64625 Bensheim, Deutschland Pressekontakt: Grit Feistkorn Telefon: (0 62 51) 77061-150 Telefax: (0 62 51) 77061-81-150 E-Mail: grit.feistkorn@mh-protec.com Internet: www.mh-protec.com |
| --- | --- |