Halle 9, Stand D60

ProTec Polymer Processing auf der K 2016

Neuer gravimetrischer Batch-Dosierer für hohe Durchsätze

Bensheim und Düsseldorf, 19. Oktober 2016 – Der international tätige Systemlieferant für die Kunststoffindustrie ProTec Polymer Processing stellt erstmals auf der K das gravimetrische Chargendosiergerät SOMOS® Batchmix XL für rieselfähige Mehrkomponentenmischungen vor. Das neue bedienerfreundliche und hochwertig verarbeitete Gerät erweitert die Batchmix-Baureihe hin zu hohen Durchsätzen bis 1.900 kg/h und bietet hohe Dosierpräzision zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Komplettiert wird die Baureihe mit den Größen Batchmix M für Durchsätze bis zu 240 kg/h und Batchmix L für bis zu 1.100 kg/h. Die gravimetrischen Batchmix-Dosierer eignen sich sowohl zur Versorgung von Spritzgießmaschinen als auch von Extrudern mit Mehrkomponentenmischungen. Ausgelegt sind alle drei Typen für jeweils bis zu sechs rieselfähige Komponenten (auch nachträglich modular erweiterbar) und lassen sich mit SOMOS® Saugfördergeräten zum automatischen Befüllen der Materialvorlagebehälter ausrüsten.

Die intelligenten, Industrie-4.0-fähigen Chargendosierer werden komfortabel und intuitiv über die Touchscreen-Steuerung SOMOS® control/professional mit grafischer Bedienoberfläche bedient. Im lokalen Speicher der netzwerkfähigen Steuerung lassen sich u. a. Rezepturen speichern und sind so direkt nutzbar. Der Export von Rezepturen und Daten sowie der Import von weiteren, extern gespeicherten Rezepturen sind über eine standardmäßige USB-Schnittstelle möglich. Die Steuerung kann gleichzeitig auch die Durchsatzregelung eines Extruders mit übernehmen. Die Einbindung von Fördergeräten ist standardmäßig ebenfalls möglich. Um eine nicht autorisierte Änderung durch den Anlagenbediener zu verhindern, hat die Steuerung zwei Bedienebenen mit einem durch Passwort geschützten Zugang zur Administrator-Ebene.

Hochgenaue gravimetrische Batch-Dosierung

Bei der gravimetrischen Batch-Dosierung entsteht die benötigte Materialmischung rezepturkonform aus den verwogenen Komponenten in einer Einzelcharge. Mehrere Einzelchargen gelangen in einen nachgeschalteten Mischer und können nach dem Homogenisieren nach Bedarf entnommen werden. ProTec bietet mit der SOMOS® Batchmix-Serie gravimetrische Chargendosierer mit reproduzierbar hoher Dosierpräzision. Hierzu sind sowohl der Wäge- als auch der nachgeschaltete Mischbehälter mit je zwei Wägezellen ausgestattet. Mit den eingesetzten optimierten Dosiervorrichtungen lässt sich problemlos auch Mahlgut bis zu einem Schüttgewicht von minimal 400 g/l verarbeiten.

Mit den auf der K präsentierten leistungsfähigen, energieeffizienten Geräten und Anlagen für die Aufbereitung von rieselfähigen Kunststoffen deckt ProTec die gesamte Prozesskette in der Kunststoffverarbeitung ab: vom Fördern und Trocknen bis zum Dosieren und Mischen, einsetzbar beim Spritzgießen und beim Extrudieren.

Die ProTec Polymer Processing GmbH mit Sitz in Bensheim, Deutschland, ist seit vielen Jahren anerkannter Partner der Kunststoffverarbeiter und Kunststofferzeuger. Das Leistungsportfolio umfasst Anlagen für effizientes Materialhandling von Kunststoffen, schlüsselfertige Anlagen für die Festphasen-Nachkondensation von Kunststoffen, Recyclinganlagen sowie Komplettanlagen für die Produktion von Langfaserthermoplasten (LFT-Pultrusionsanlagen). Als Unternehmen der Schoeller-Gruppe verfügt ProTec Polymer Processing über ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz und bietet eine optimale Infrastruktur für umfassende Kundenbetreuung vor Ort.

■■■

# Weitere Informationen:

Kirsten Hennige, Leitung Marketing

ProTec Polymer Processing GmbH, Bensheim Headquarters, Stubenwald-Allee 9, D-64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251 77061-150, Fax: - 81 150, E-Mail: kirsten.hennige@sp-protec.com

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Georg Sposny, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0, Fax: - 20, E-Mail: georg.sposny@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pressemitteilungen von ProTec Polymer Processing mit Text (deutsch und englisch) 
	sowie Bildern in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter:

www.konsens.de/protec.html

Das neue gravimetrische Chargendosiergerät SOMOS® Batchmix XL ist für max. sechs Komponenten und Durchsätze bis zu 1.900 kg/h ausgelegt.

Bild: ProTec Polymer Processing