Halle B3, Stand 3119

ProTec Polymer Processing auf der Fakuma 2012

SOMOS® BB150: Ein neues, leistungsfähiges gravimetrisches Chargendosiergerät

Bensheim und Friedrichshafen, 16. Oktober 2012. –  Das auf der Fakuma vorgestellte neue gravimetrische Chargendosiergerät SOMOS® BB150 ist sowohl für die Versorgung von Spritzgießmaschinen als auch für einen überfüttert betriebenen Extruder mit Mehrkomponentenmischungen geeignet. Ausgelegt ist es für insgesamt vier gut rieselfähige Komponenten und einen Durchsatz von bis zu 150 kg/h. Das Gerät wird auf ein Gestell neben der Maschine montiert und lässt sich mit SOMOS® Saugfördergeräten zum automatischen Befüllen der Materialbehälter ausrüsten. Das neue Chargendosiergerät SOMOS® BB150 bietet hohe Dosierpräzision zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Für die komfortable Bedienung sorgt die MH45-Touchscreen-Steuerung mit grafischer Bedienoberfläche, speziell zugeschnitten auf das Aufgabenspektrum eines Chargendosiergerätes.

Die einzelnen Komponenten werden entsprechend der Rezeptur nacheinander in einen Wägebehälter dosiert und die Gesamtcharge wird anschließend in einer darunter befindlichen Mischbehälter mit einem vierflügeligen Mischer homogen gemischt. Der Wägebehälter hat ein Volumen von 3 l, der Mischbehälter eines von 9 l. Der Auslauf der Material-Vorratsbehälter, des Wägebehälters und des Mischbehälters ist jeweils mit pneumatisch betätigten Schiebersystemen ausgestattet. Zur Regulierung des Materialzuflusses in den Wägebehälter lässt sich der Auslauf am Materialvorratsbehälter durch Einlegen eines Reduzierrings verengen. Zusätzlich kann der Zylinderhub zum Öffnen des Schiebers mit Einstellschrauben reduziert werden. Auf diese Weise lassen sich mit dem Chargendosiergerät SOMOS® BB150 selbst sehr kleine Mischungsanteile von unter 1 % sehr wirtschaftlich mit Schiebersystemen gravimetrisch dosieren und erreichen dabei Genauigkeiten bis zu ± 1 % des Dosiergewichts der entsprechenden Komponente. Ein Materialwechsel ist durch Schnellverschlüsse und den großzügigen Zugang zu den Materialbehältern und zum Wägebereich sowie herausnehmbare Komponenten des Mischers leicht und schnell durchzuführen.

Zur standardmäßig hochwertigen Ausführung gehört die intuitiv bedienbare, leistungsfähige MH45-Steuerung mit 6‘‘-Farb-Touchscreen. Im lokalen Speicher der netzwerkfähigen Steuerung können u. a. bis zu 100 Rezepturen gespeichert werden und sind so direkt nutzbar. Der Export von Rezepturen und Daten bzw. der Import von weiteren, extern gespeicherten Rezepturen ist über eine standardmäßige USB-Schnittstelle möglich. Die Steuerung des Dosiersystems ermöglicht gleichzeitig die Steuerung von Fördergeräten: Jeder Dosierkomponente kann ein Fördergerät zur Beschickung des Vorratsbehälters zugeordnet werden. Um eine nicht autorisierte Änderung durch den Anlagenbediener in der Steuerung zu verhindern, hat die MH45 zwei Bedienebenen, wobei der Zugang zur Administrator-Ebene passwortgeschützt ist.

Die ProTec Polymer Processing GmbH mit Zentrale in Bensheim bündelt die renommierten Marken SOMOS® und OHL: Geräte und komplette Systemlösungen für das effiziente Materialhandling bei allen heute eingesetzten Kunststoffverarbeitungsverfahren sowie Anlagen zur Feststoff-Nachkondensation von Kunststoffen und schlüsselfertige Anlagen für das Bottle-to-Bottle-Recycling von PET. ProTec Polymer Processing ist Mitglied im Unternehmensverbund der Schoeller Plast Industries mit Produktionsstandorten in Deutschland, Dänemark und Brasilien. Die Einbindung in das weltweite Vertriebs- und Service-Netz der Schoeller-Gruppe (www.schoeller.org) bietet die optimale Infrastruktur für eine umfassende Kundenbetreuung vor Ort.

■■■

# Weitere Informationen:

Grit Feistkorn, Manager Marketing

ProTec Polymer Processing GmbH, Bensheim Headquarters, Stubenwald-Allee 9, D-64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251 77061-150, Fax: - 81 150,  E-Mail: grit.feistkorn@sp-protec.com

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Georg Krassowski, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: georg.krassowski@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pressemitteilungen von ProTec Polymer Processing mit Text (deutsch und englisch) 
	sowie Bildern in druckfähiger Auflösung finden Sie als  Download unter:

www.konsens.de/protec.html

Das neue gravimetrische Chargendosiergerät SOMOS® BB150 ist für bis zu vier gut rieselfähige Materialien und einen Durchsatz bis zu 150 kg/h ausgelegt.

Bild: ProTec Polymer Processing