Halle 9, Stand D60, Düsseldorf 16.-23.10.2013

ProTec Polymer Processing auf der K 2013

SOMOS® RDX: Eine neue Drucklufttrockner-Baureihe

Bensheim und Düsseldorf, 16. Oktober 2013. –  Auf der K 2013 stellt ProTec Polymer Processing erstmals die neuen Drucklufttrockner der Baureihe SOMOS® RDX vor. Geeignet für alle rieselfähigen Kunststoffe, werden diese nach dem Luft-Expansionsprinzip arbeitenden Trockner Platz sparend direkt auf den Materialeinzug des Plastifiziersystems einer Spritzgießmaschine montiert und an das betriebsinterne Druckluftnetz angeschlossen. Im Trockner wird die Druckluft auf Atmosphärendruck entspannt und dann auf Trocknungstemperatur aufgeheizt. Je nach Qualität der bereitgestellten Druckluft lässt sich eine gleichmäßige Taupunkttemperatur zwischen – 20 °C und – 25 °C erreichen (mit Zusatzausrüstung optional auch – 65 °C); die Trocknungstemperaturen sind in einem Bereich von 75 °C bis maximal 180 °C frei wählbarer. Konzipiert sind die Drucklufttrockner SOMOS® RDX für das flexible und wirtschaftliche Aufbereiten von hygroskopischen Materialien in Kleinmengen von etwa 1 kg/h bis zu Durchsatzmengen von maximal 40 kg/h. Hierzu umfasst die Baureihe fünf unterschiedliche Größen mit einem Nutzvolumen der Trocknungstrichter zwischen 0,5 l und 27 l.

Beim Verarbeiten von häufig wechselnden kleinen bis mittleren Materialchargen ist das Trocknen mit betriebsseitig vorhandener Druckluft eine sehr wirtschaftliche Alternative zum Einsatz von konventionellen Trocknersystemen, beispielsweise von Adsorptionstrocknern. Die mit den neuen Granulattrocknern SOMOS® RDX bereitgestellte Druckluft-Technologie führt zu konstant hohen Trockenergebnissen bei minimalen Betriebskosten und einer nahezu wartungsfreien Produktion. Befüllen lassen sich die Drucklufttrockner entweder manuell oder automatisch über ein Fördergerät. Hierfür eignen sich Standard-Fördergeräte der Baureihe SOMOS® FG 200, wie sie baugleich u. a. auch bei den größeren Trockenluft-Trocknern SOMOS® T/TF eco zum Einsatz kommen.

Die Trocknungstrichter der RDX-Trockner sind aus Edelstahl und thermisch optimal isoliert. Ein Ringdüsensystem sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Trockenluft; die erforderliche Druckluftmenge wird über eine intelligente Sensorik gesteuert. Als Aufsatztrockner in kompakter Modulbauweise konzipiert, lassen sich Lufteinheit und Trocknungstrichter einzeln austauschen. So kann der Wechsel auf eine andere Verarbeitungsaufgabe mit beispielsweise verändertem Materialbedarf allein durch Wechseln der Trichtergröße realisiert werden. Als sogenanntes Plug&Play-System konzipiert, lässt ist der Drucklufttrockner SOMOS® RDX sehr einfach und schnell montieren und auch problemlos von einer auf die andere Spritzgießmaschine umsetzen.

Die leistungsfähige Trocknersteuerung deckt flexibel die Anforderungen bei der Spritzgießverarbeitung ab, von der Regelung der Trocknungstemperatur über das automatische Nachfüllen des Trocknungstrichters bis zur Trockenzeitüberwachung mit und ohne Temperaturabsenkung. Tritt eine längere Produktionsunterbrechung ein, wird die Temperatur automatisch abgesenkt, um den thermischen Materialabbau zu vermeiden. Ein Wochen-Schaltprogramm ist ebenso verfügbar, wie ein Modemausgang für die Fernwartung, zum Installieren von Programmupdates und zur Durchführung von Auswertungen auf einem externen PC.

Die ProTec Polymer Processing GmbH mit Zentrale in Bensheim bündelt die renommierten Marken SOMOS® und OHL: Geräte und komplette Systemlösungen für das effiziente Materialhandling bei allen heute eingesetzten Kunststoffverarbeitungsverfahren sowie Anlagen zur Feststoff-Nachkondensation von Kunststoffen und schlüsselfertige Anlagen für das Bottle-to-Bottle-Recycling von PET. ProTec Polymer Processing ist Mitglied im Unternehmensverbund der Schoeller Plast Industries mit Produktionsstandorten in Deutschland, Dänemark und Brasilien. Die Einbindung in das weltweite Vertriebs- und Service-Netz der Schoeller-Gruppe (www.schoeller.org) bietet die optimale Infrastruktur für eine umfassende Kundenbetreuung vor Ort.

■■■

# Weitere Informationen:

Grit Feistkorn, Leitung Marketing

ProTec Polymer Processing GmbH, Bensheim Headquarters, Stubenwald-Allee 9, D-64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251 77061-150, Fax: - 81 150,  E-Mail: grit.feistkorn@sp-protec.com

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Georg Krassowski, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: georg.krassowski@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pressemitteilungen von ProTec Polymer Processing mit Text (deutsch und englisch) 
	sowie Bildern in druckfähiger Auflösung finden Sie als  Download unter:

www.konsens.de/protec.html

Die neuen Drucklufttrockner SOMOS® RDX – hier in der Baugröße mit einem Nutzvolumen des Trocknungstrichters von 27 l – bieten dem Verarbeiter eine konstant hohe Trockenleistung bei zugleich hoher Betriebssicherheit, einfacher Handhabung und minimalem Platzbedarf.

Bild: ProTec Polymer Processing