Neue Verbindungsgelenke entlasten jetzt auch Kabelschutz-Wellrohre mit kleinen Nennweiten

Die neuen Verbindungsgelenke für die REIKU Kabelschutzsysteme sind mit den Nennweiten 23 und 36 auf die spezifischen Anforderungen kleiner Industrieroboter abgestimmt. Das Bild zeigt die Verbindung eines Wellrohrs mit einem Kabelstern, der ebenfalls Teil des Systems ist. Bild: REIKU

Wiehl-Bomig, April 2014. Neu bei REIKU sind materialschonende Verbindungsgelenke für Kabelschutz-Wellrohre der Nennweiten 23 mm und 36 mm. Damit folgt der Hersteller dem Trend zum vermehrten Einsatz von Industrierobotern mit geringer Baugröße in der Automatisierungstechnik. Gelenke dieser Art verbinden üblicherweise zwei Wellrohre gleicher Nennweite. Diese sind dabei axial um 360° drehbar gelagert, so dass keine Torsionsmomente übertragen werden. Statt zu einem zweiten Rohr können die Gelenke aber auch die Verbindung zu einem Kabelstern herstellen, der zur sicheren Kabelführung und zur Abdichtung von Rohrenden verwendet wird. Alternativ ist auch die Ausführung einer Gelenkseite als Kugeltrompete mit abgerundeten Kanten als Scheuerschutz möglich.

Die beiden Hälften der zweigeteilten Konstruktion werden in Spannschellen gelagert, deren kugelförmige Aufnahme einen Winkelversatz von ± 11° ermöglicht. Die Spannschellen lassen sich mit Hilfe von Drehflanschen, die Drehbewegungen um 360° zulassen, am Roboter fixieren. Die Gesamtheit aller Freiheitsgrade und die geringe Bauhöhe der Gelenksysteme von REIKU unterstützen einen großen Aktionsbereich des Roboters auch bei sehr schnellen Bewegungen und dessen flexiblen Einsatz in engen Arbeitsräumen. Zugleich senken sie signifikant die mechanischen Belastungen im gesamten Kabelschutzsystem.

Schon bisher waren die REIKU Verbindungsgelenke des Typs PAVGB in der Nennweite 70 mm verfügbar, die auf die Abmessungen herkömmlicher Industrieroboter abgestimmt sind. Die neuen Komponenten ergänzen das umfangreiche Sortiment an Kabelschutzsystemen von REIKU für den Einsatz bei Erstausrüstern und für die Ausstattung von Anwendern mit Ersatzteilen. Wie für alle anderen Systemteile verwendet der Hersteller auch für die Verbindungsgelenke ein speziell modifiziertes, halogenfrei flammgeschütztes und cadmiumfreies Polyamid 6 für einen optimalen Schutz von Leitungen und Kabeln.

Auch Kabelsterne in neuen Abmessungen

REIKU hat sein Sortiment auch bei Kabelsternen abgerundet, die sowohl als Zugentlastung für die am Wellrohrende austretenden Kabel und Schlauchpakete als auch als Schutz gegen eindringende, den Verschleiß fördernde Verschmutzungen dienen. Mit der neuen Ausführung TKKSB-48 sind jetzt durchgängig alle gängigen Nennweiten von 23 mm bis 70 mm verfügbar. Alle Baugrößen sind mit unterschiedlichen Standard-Bohrbildern sowie auch als Blindversion erhältlich

Komplettsystem aus einer Hand

REIKU GmbH (www.reiku.de) ist ein international aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen am Standort Wiehl, das komplette Kabelschutzsysteme für statische und dynamische Anwendungen in der Robotik und Automatisierung, Reißverschluss- und Kunststoffummantelungen, Wellrohre und Armaturen sowie Hitzeschutzgewebe und Geflechtschläuche entwickelt, fertigt und vertreibt. Die Produkte schützen Kabel, Leitungen und andere Bauteile vor Verunreinigungen sowie chemischer, thermischer und mechanischer Belastung. Das Portfolio im Bereich der aus hochwertigen technischen Kunststoffen hergestellten Kabelschutzsysteme reicht dabei von Armaturen über Systemhalter und Rohrschellen bis zu hoch entwickelten Systemteilen, die neben Verbindungsgelenken und Kabelsternen auch Gliederrohre, Spannschellen, Protektoren und Federhalter umfassen.

Dazu Verkaufsleiter Peter Sailer: „REIKU verfügt über mehr als 40 Jahre Systemerfahrung. Darum können wir innovative und individuelle Lösungen anbieten, die konsequent auf die Optimierung von Produktionsabläufen abgestimmt sind. Dabei ermöglicht unsere Organisation als Mittelständler besonders schnelle und flexible Reaktionen auf Kundenwünsche. Und dank unseres außergewöhnlich umfangreichen Lagers können wir auch kleine Losgrößen schnell liefern, was für unsere Kunden bei Wartungsarbeiten und Reparaturen gravierende Kosteneinsparungen bedeuten kann.“

Weitere Informationen:

Peter Sailer, REIKU GmbH Kabelschutzsysteme

Robert-Bosch-Straße 3, D-51674 Wiehl-Bomig

Tel.: +49 (0) 22 61/70 01-0, Fax: +49 (0) 22 61 70 01-24

E-Mail: sailer@reiku.de

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG

Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt

Tel: +49 (0) 60 78/93 63-0, Fax: -20

E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Sie finden diese Presseinformation in Deutsch und Englisch als doc-Datei sowie das

Bild in druckfähiger Auflösung zum Herunterladen unter 
www.konsens.de/reiku.html