Pressemitteilung

# Wasserbehälter aus PP für Haushalts-Kleinspeicher

Zwingenberg, Januar 2008 – Die Innenbehälter der neuen 5-, 10- und 15-Liter-Kleinspeicher von STIEBEL ELTRON sind aus einem temperaturbeständigen, für den Trinkwasserkontakt zugelassen Polypropylen-Homopolymer von Dow. Der Distributor RESIN EXPRESS (www.resinexpress.de) empfahl diesen Werkstoff, weil er auf Grund seiner hervorragenden organoleptischen Eigenschaften die EU-Direktive 90/128/EEC für Materialien in Kontakt mit heißem Trinkwasser erfüllt und auch bei längerer Einwirkung von heißem Wasser keine Geruchs- und Geschmacksstoffe an dieses abgibt.

Die Behälter können im Haushalt ständig mit bis zu 85 °C heißem Wasser gefüllt sein. Darum war bei der Wahl des Materials entscheidend, dass dieses hohe Anforderungen an die Hydrolysebeständigkeit, Sperrwirkung für Wasserdampf und Wärmeformbeständigkeit erfüllt. Der gewählte PP-Typ von Dow bietet diese Eigenschaften und kann bei Dauergebrauchstemperaturen bis 120 °C eingesetzt werden, ohne seine sehr guten mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Anders als bei ihren Vorgängermodellen, deren Behälter in einem Stück als Blasformteil gefertigt wurden, bestehen die neuen Ausführungen aus zwei Spritzgussteilen, einem halbkugelförmigen Unter- und einem komplex gestalteten Oberteil. Nach der Montage zusätzlicher Komponenten werden beide miteinander verschweißt, ohne dass dazu eine spezielle Vorbehandlung erforderlich ist. Dank der leichten Verarbeitbarkeit des Materials, der geringen Schwindung und des geringen Verzugs beim Abkühlen der Komponenten lassen sich beim Spritzgießen enge Toleranzen einhalten, so dass sich Schweißnähte mit höchster Qualität erreichen lassen.

Dazu Dr. Steffi Illner, Leiterin Werkzeugtechnik und Kunststoffrohstoffe bei STIEBEL ELTRON: „RESIN EXPRESS half uns mit umfangreichen Maßnahmen, auch das für den Vertrieb der Geräte in Großbritannien erforderliche Zertifikat der britischen Trinkwasserbehörde (WRAS = Water Regulations Advisory Scheme) zu erlangen. Der Distributor stellte die entsprechenden Materialdaten zur Verfügung und führte die zugehörigen Tests in enger Zusammenarbeit mit den britischen Behörden durch.“

Das von RESIN EXPRESS empfohlene PP eignet sich auch sehr gut für die Folienextrusion und anschließendes Thermoformen. Neben den sehr guten organoleptischen Eigenschaften besitzt es eine hohe Steifigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit sowie antistatische und gute optische Eigenschaften (Transparenz und Glanz). Entsprechende Anwendungen sind Blisterverpackungen für Lebensmittel, Kunststoffbecher für Getränkeautomaten sowie Verpackungen für Obst oder Gebäck.

Als europaweiter Distributor für Dow bietet RESIN EXPRESS seinen Kunden Zugriff auf das gesamte, umfangreiche PP-Portfolio dieses Herstellers. Dazu gehören schlagzähe PP-Copolymere für Verfahren von der Extrusion bis zum Dünnwand-Spritzgießen ebenso wie PP-Homopolymere und PP-Random-Copolymere, z. B. für die Folienextrusion, sowie die Inspire* Performance Polymers, die als Spezialitäten auf PP-Basis besondere Leistungs- und Verarbeitungsvorteile bieten und damit hohe Anwendungsanforderungen erfüllen können.

RESIN EXPRESS GmbH, Zwingenberg/Deutschland, RESIN EXPRESS Austria GmbH, St. Valentin/Österreich, sowie RESIN EXPRESS AG, Freienbach/Schweiz, sind unter dem Dach der internationalen RESIN EXPRESS Gruppe organisiert und gehören zu den führenden Kunststoff-Distributoren in den jeweiligen Ländern. Das Lieferprogramm von RESIN EXPRESS umfasst nahezu die gesamte Palette der technischen Thermoplaste und Standardkunststoffe, Thermoplastische Elastomere und Kautschuke, funktionale Additive und Farbkonzentrate (Masterbatche). Darüber hinaus bietet RESIN EXPRESS seinen Kunden kompetente und individuelle Beratung in allen Entwicklungs- und Fertigungsfragen vom Entwurf bis zum Serienteil.

Belegexemplare und redaktionelle Rückfragen bitte an:
Konsens PR GmbH & Co. KG
Dr. Jörg Wolters
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt, 
Tel.: +49 (0) 60 78/93 63-13, Fax: -20
E-Mail: mail@konsens.de

Bild: RESIN EXPRESS

In Zusammenarbeit mit dem Kunststoff-Distributor RESIN EXPRESS hat STIEBEL ELTRON ein PP-Homopolymer von Dow für die Herstellung der Behälter seiner neuen Kleinspeicherserie ausgewählt.

Resin exPRESS GmbH, Gernsheimer Straße 1, D-64673 Zwingenberg, Telefon: +49 (0) 62 51/77 07-0, Fax: -150

RESIN EXPRESS Austria GmbH, Humelfeldstraße 13, A-4300 St. Valentin, Telefon: +43 (0) 74 35/5 87 95, Fax: 5 87 95-30

RESIN EXPRESS AG, Kantonsstraße 14, CH-8807 Freienbach, Telefon: + 41 (0) 44 7 87 68-70, Fax: -77