COMUNICATO STAMPA

Il nuovo masterbatch bianco Tosaf ottimizza l’efficienza e riduce fumi e odori nei processi di extrusion coating

Il nuovo masterbatch bianco ME800047 di Tosaf riduce in maniera significativa fumi e odori durante il processo di extrusion coating. © Tosaf

Afula/Israele, aprile 2017

ME800047 è un innovativo masterbatch bianco sviluppato da Tosaf per le applicazioni di extrusion coating. La sua resistenza termica migliorata riduce fumi e odori durante le lavorazioni a temperature elevate. Inoltre, il nuovo masterbatch consente di raggiungere un’efficienza produttiva superiore rispetto alle alternative tradizionali.

Il extrusion coating è un processo molto complesso che consente di applicare su un substrato un sottilissimo strato di materiale plastico a temperature di lavorazione vicine al punto di degradazione termica dei polimeri processati (circa 300°C). Tra le sfide notoriamente poste da questa tecnologia figurano il cosiddetto “neck-in” (provocato da un gocciolamento disomogeneo del fuso sul film che forma una sorta di colletto), la produzione di fumi densi e odori forti provocati dalle elevate temperature di lavorazione, la scarsa disperdibilità, la formazione di gel e gli accumuli di materiale in corrispondenza della filiera.

Al fine di risolvere queste problematiche legate al extrusion coating, Tosaf ha sviluppato il masterbatch bianco ME800047, in grado di resistere a temperature di processo estremamente elevate e, al contempo, di mantenere un’alta disperdibilità. Ciò consente di ottenere un rivestimento sempre omogeneo e di diminuire i cambi filtro necessari durante la produzione. La formazione di gel risulta sensibilmente ridotta, e grazie alla sua opacità, anche gli strati più sottili richiedono l’aggiunta di una minore quantità di ME800047. Infine, dal momento che questo innovativo masterbatch bianco non contiene additivi soggetti a migrazione, esso assicura una tenuta ottimale durante il trattamento corona, una buona stampabilità e accumuli ridotti in corrispondenza della filiera.

Il gruppo Tosaf, fondato nel 1985, nasce da una joint venture tra Megides Holding e il gruppo Ravago, e si avvale di un organico complessivo di 900 dipendenti e di 40 tra punti vendita e distributori. Tosaf possiede 11 stabilimenti di fabbricazione in Israele, Turchia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Cina, con una capacità produttiva che raggiunge le 120.000 tonnellate annue. L’obiettivo che il gruppo si prefigge consiste nel consentire all’intera popolazione mondiale di beneficiare di prodotti di gran lunga migliori e più sicuri con un minore sfruttamento di risorse, incrementando le rese, migliorando gli alimenti, risparmiando acqua, salvaguardando l’ambiente e offrendo una qualità di vita migliore sotto pressoché ogni aspetto.

Ulteriori informazioni:
Sig.ra Michal Apfelbaum
International Marketing, Tosaf Compounds Ltd.
Tel.: +972-9-8984606, Fax: +972-9-8789-723
e-mail: michalap@tosaf.com

Contatto editoriale e copie giustificative:
Georg Sposny
KONSENS PR GmbH & Co. KG
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt, 
Tel.: +49 6078 9363-15, Fax: +49 6078 9363-20
e-mail: mail@konsens.de

Questo comunicato stampa con la relativa immagine possono essere scaricati al sito: http://www.konsens.de/tosaf.html