Moplen RP390T für den Barrierespritzguss ergänzt hochtransparente Clyrell-Typen RC549S und RC449S

Ultrapolymers hat mit Moplen RP390T einen neuen PP-Random-Copolymertyp von LyondellBasell im Portfolio, der sich dank seiner sehr guten Haftung zu EVOH für den Mehrschicht-Barrierespritzguss von Behältern eignet, die Migration mit fast ebenso hoher Effizienz verhindern wie herkömmliche Blechdosen.

Augsburg, November 2015. Der Kunststoff-Distributor Ultrapolymers Deutschland (www.ultrapolymers.com) hat sein umfangreiches Portfolio an hoch transparenten PP-Random-Copolymeren von LyondellBasell erweitert. Als Ergänzung zu den kürzlich vorgestellten PP-Produkten Clyrell RC549S und RC449S eignet sich der neue Typ Moplen RP390T speziell für den Barrierespritzguss. Spezielle Nukleierungsadditive sorgen für leichte Verarbeitbarkeit, und zugleich schaffen sie die Voraussetzung für eine hohe Haftung an dem Barrierekunststoff EVOH. Wie die Clyrell-Typen zeichnet sich Moplen RP390T durch sehr gute organoleptische Eigenschaften aus.

Typische Anwendungen sind im Co-Injektions-Spritzgießverfahren hergestellte Behälter mit dreilagigem Wandaufbau (RP390T/EVOH/ RP390T), die Migrationsvorgänge mit hoher Wirksamkeit verhindern und die sich auch für das Befüllen mit Lebensmitteln oder Körperpflegeprodukten eignen. Dank der sehr guten Fließfähigkeit des neuen PP-RaCo-Typs sind dabei kürzere Zykluszeiten und damit eine höhere Produktivität erreichbar als mit den hierfür sonst üblichen Copolymeren. Kundenversuche haben zudem gezeigt, dass Moplen RP390T diesen gegenüber erhebliche Vorteile in Punkto Geschmacks- und Geruchsneutralität bietet und nicht zum Ausblühen (Blooming) neigt.

Die steifen und zugleich schlagzähen Clyrell-Typen RC549S und RC449S zeichnen sich durch so niedrige Haze-Werte aus, dass sie effiziente Alternativen zu Polycarbonat oder bestimmten Styrolkunststoffen sein können. Ihre gute Fließfähigkeit begünstigt dabei in Verbindung mit der hohen Steifigkeit und Schlagzähigkeit die Herstellung von stabilen Behältern mit geringen Wanddicken. Auch hier kann die Verarbeitung dank eines neuen Clarifier-Systems energiesparend bei deutlich niedrigeren Temperaturen erfolgen als bei Verwendung der sonst üblichen Standard-PP-Random-Copolymere.

Moplen und Clyrell sind eingetragene Warenzeichen der LyondellBasell Firmengruppe

Ultrapolymers Deutschland GmbH, Augsburg, ist Teil des pan-europäischen Kunststoff-Distributors Ultrapolymers Group NV, Lommel/Belgien, und beliefert Kunden in Deutschland und der Schweiz. Neben der Firmenzentrale in Augsburg betreibt Ultrapolymers Deutschland Vertriebsbüros in Bielefeld, Kierspe, Nürnberg und Stuttgart. Österreichische Kunden werden von der Ultrapolymers Austria GmbH, Werndorf, betreut.
Das Portfolio umfasst Polyolefine von LyondellBasell, Polystyroltypen und ABS von Styrolution, Polyamide von Ascend, Domo und Ravago, Polycarbonate von Samyang, Synthesekautschuke von LANXESS, Langfaserverstärkte Thermoplaste, TPU von Ravago, Biopolymere von FKuR, Rotationsform-Kunststoffe von LyondellBasell, Standardkunststoffe, Masterbatch und Additive, das Serviceangebot Colorflexx für das Selbsteinfärben von ABS sowie kundenspezifische Compounds.

Belegexemplare und redaktionelle Rückfragen bitte an:
Konsens PR GmbH & Co. KG, Dr. Jörg Wolters
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt
Tel.: +49 (0) 60 78/93 63-13, E-Mail: mail@konsens.de

Sie finden diese Pressemitteilung als Word-Datei 
sowie das Bild in druckfähiger Qualität zum Herunterladen unter:
http://www.konsens.de/ultrapolymers.html