Für E&E-Anwendungen optimiert: Ultrapolymers ergänzt Portfolio um leichtfließende Vydyne® PA66-GF-Spritzgießtypen mit reduzierter Belagbildung

Die neuen kupferfrei hitzestabilisierten PA66-GF-Typen Vydyne® R515J und R535J sind für Anwendungen in Elektrik und Elektronik optimiert. Sie sind leichtfließend, verursachen signifikant weniger Korrosion auf umspritzten elektrischen Kontakten als herkömmliche Typen und minimieren Ablagerungen im Werkzeug.

Augsburg, November 2015. Vydyne® R515J und R535J von Ascend Performance Materials sind neue, mit 15 bzw. 35 Gew.-% Glasfasern verstärkte PA66-Typen im Portfolio von Ultrapolymers Deutschland (www.ultrapolymers.com), die leicht fließen und Ablagerungen im Werkzeug sowie Korrosion an metallischen Werkstoffen, insbesondere in feuchter Umgebung, minimieren. Damit eignen sich beide Typen für das kosteneffiziente Spritzgießen von Teilen mit komplexen Geometrien und geringen Wanddicken und speziell für den Einsatz in der Elektro- und Elektronikindustrie, beispielsweise für Steckverbinder und elektronische Regeleinheiten mit umspritzten Kontaktstiften in Kraftfahrzeugen.

Die Schlüssel zu diesen gegenüber herkömmlichen PA66-Typen signifikanten Fortschritten sind die Verwendung eines kupferfreien Hitzestabilisators und die besonders hohe Reinheit dieser Werkstoffe. Der neuartige Stabilisator bewirkt die besseren dielektrischen Eigenschaften, die geringere Leitfähigkeit sowie die höhere Durchschlagfestigkeit ohne dabei das Alterungsverhalten und die mechanischen Eigenschaften negativ zu beeinflussen. Die hohe Reinheit minimiert sowohl die korrosive Wirkung auf Steckkontakte als auch schädliche Wechselwirkungen mit aggressiven Kfz-Getriebeölen.

Beide Typen sind jeweils naturfarben und in Schwarz verfügbaren. Dank der erhöhten Reinheit haben die naturfarbenen Ausführungen auch eine hellere Eigenfarbe als entsprechende Standardtypen, so dass das Einfärben um bis zu 25 % weniger Masterbatch erfordert. Bauteile aus den schwarzen Typen sind lasermarkierbar.

Effiziente Lösung für ein teures Problem

Belagbildung (Plate-out) in Spritzgießwerkzeugen ist ein ebenso alltägliches wie kostentreibendes Problem in der Produktion. Bei den für PA66 typischen Verarbeitungstemperaturen von ca. 280 °C bis 320 °C entweichen kontinuierlich flüchtige Bestandteile aus der Schmelze. Diese kondensieren dann auf der vergleichsweise kalten Werkzeugoberfläche und bauen dabei Ablagerungen auf, so dass die Entlüftungen mit der Zeit verstopfen. Damit die im Werkzeug eingeschlossene Luft entweichen kann und um Brenner zu vermeiden, muss in der Folge die Zykluszeit verlängert werden, bzw. das Werkzeug muss zur Reinigung ausgebaut werden. Das neue, von Ascend Performance Materials entwickelte und jetzt bei den Vydyne J-Typen eingesetzte Verfahren entfernt diese flüchtigen Verunreinigungen besonders effizient und minimiert so deren produktivitätshemmende Folgen.

Beim Hersteller am Beispiel eines Steckverbinders mit Vydyne R535J und einem herkömmlichen PA66-GF35 durchgeführte Vergleichsuntersuchungen zeigten eine deutliche Steigerung der Werkzeugstandzeit. Während sich die Zykluszeiten bei Einsatz des PA66-Standardtyps schon nach kurzer Zeit verlängerten, wurden mit demselben Werkzeug bei der Verarbeitung von Vydyne R535J rund 25.000 Schuss mehr erreicht, ehe es zum Reinigen ausgebaut werden musste.

Vydyne® ist eine Marke von Ascend.

Ultrapolymers Deutschland GmbH, Augsburg, ist Teil des pan-europäischen Kunststoff-Distributors Ultrapolymers Group NV, Lommel/Belgien, und beliefert Kunden in Deutschland und der Schweiz. Neben der Firmenzentrale in Augsburg betreibt Ultrapolymers Deutschland Vertriebsbüros in Bielefeld, Kierspe, Nürnberg und Stuttgart. Österreichische Kunden werden von der Ultrapolymers Austria GmbH, Werndorf, betreut.
Das Portfolio umfasst Polyolefine von LyondellBasell, Polystyroltypen und ABS von Styrolution, Polyamide von Ascend, Domo und Ravago, Polycarbonate von Samyang, Synthesekautschuke von LANXESS, Langfaserverstärkte Thermoplaste, TPU von Ravago, Biopolymere von FKuR, Rotationsform-Kunststoffe von LyondellBasell, Standardkunststoffe, Masterbatch und Additive, das Serviceangebot Colorflexx für das Selbsteinfärben von ABS sowie kundenspezifische Compounds.

Belegexemplare und redaktionelle Rückfragen bitte an:
Konsens PR GmbH & Co. KG, Dr. Jörg Wolters
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt
Tel.: +49 (0) 60 78/93 63-13, E-Mail: mail@konsens.de

Sie finden diese Pressemitteilung als Word-Datei 
sowie das Bild in druckfähiger Qualität zum Herunterladen unter:
http://www.konsens.de/ultrapolymers.html