Pressemitteilung

Neue Additive steigern Leistungsfähigkeit von AP-NYLON® Gusspolyamiden

In Kombination mit dem Katalysator BRÜGGOLEN® C10 verdoppeln bereits sehr geringe Mengen des neuen, verzögernd wirkenden Aktivators BRÜGGOLEN® C25 die Offenzeit gegenüber dem Standardtyp BRÜGGOLEN® C20P. Dadurch lassen sich z.B. Kohlefasergelege (NCF: Non-Crimped-Fabric) perfekt füllen.

Heilbronn, November 2016 – Mit drei neuen Additiven erweitert BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) die Möglichkeiten zur Eigenschaftsverbesserung anionisch polymerisierter AP-NYLON® Gusspolyamide. BRÜGGOLEN® TP-C1608 ist ein besonders effizienter Thermostabilisator, der erstmals den langzeitigen Einsatz bei bis zu 150 °C ermöglicht, mit BRÜGGOLEN® TP-C1312 lässt sich die Schlagzähigkeit gezielt einstellen, und der verzögernd wirkende Aktivator BRÜGGOLEN® C25 erleichtert das Gießen von Teilen mit großen Abmessungen und/oder geringen Wanddicken sowie die Herstellung hochwertiger Composites.

Dauergebrauchstemperaturen bis 150 °C
Der neue Thermostabilisator BRÜGGOLEN® TP-C1608 erweitert die Dauergebrauchstemperatur daraus hergestellter Teile von den bisher für Gusspolyamid als Limit geltenden 120 °C auf 150 °C. Zugleich reduziert er signifikant die Alterung im mittleren Temperaturbereich. So ergaben sich in umfangreichen, bei 150 °C durchgeführten Versuchsreihen mit damit stabilisiertem AP-NYLON® Zugfestigkeit von mehr als 50% nach 500 h. Die Zugabe von BRÜGGOLEN® TP-C1608 kann in bestehenden Formulierungen von AP-NYLON® erfolgen.

Mit der Entwicklung dieses hoch effizienten Thermostabilisators unterstützt BrüggemannChemical den aus der Automobilindustrie stammenden Trend zum Leichtbau auch in Anwendungen in der allgemeinen Industrie, die durch hohe Umgebungstemperaturen charakterisiert sind. Gusspolyamid kann somit temperaturbelastete schwere Teile oder ganze Baugruppen aus Metall ersetzen und bietet dabei zusätzliche Vorteile wie gutes Dämpfungsverhalten und hohe Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus erweitert AP-NYLON®, das mit BRÜGGOLEN® TP-C1608 hitzestabilisiert ist, auch die Einsatzmöglichkeiten für Formteile im Prototypenbau. Ein Beispiel dafür sind komplette, in einer kostengünstigen Silikonform hergestellte Kfz-Saugrohre, die sich im realen Einsatz unter der Motorhaube testen lassen.

Mit BRÜGGOLEN® TP-H1606 hat BrüggemannChemical kürzlich einen auf der gleichen Technologie basierenden Thermostabilisator zur Modifikation von PA6- und PA66-Compounds für Spritzguss- und Extrusionsanwendungen in den Markt eingeführt.

Kosteneffizient zu erhöhter Zähigkeit
Wo die Ausgangszähigkeit von AP-NYLON® nicht ausreicht, während zugleich die sehr hohen – auch mit erhöhten Kosten verbundenen – Schlagzähigkeiten der NYRIM® PA6-Block-Copolymere die Anforderungen übererfüllen würden, bietet der neue Schlagzähmodifikator BRÜGGOLEN® TP-C1312 von BrüggemannChemical eine Alternative. Über die Variation des Elastomeranteils zwischen 3 % und 20 % ermöglicht er eine gezielte Anpassung der Schlagzähigkeit an die anwendungsspezifischen Ansprüche. Auf diese Weise schlagen damit modifizierte Polymere kosten- und leistungsbezogen eine Brücke zwischen den nicht modifizierten Gusspolyamiden und dem hoch schlagzähen NYRIM®.

Darüber hinaus bewirkt die Modifikation mit BRÜGGOLEN® TP-C1312 auch eine Verringerung der Härte von Formteilen auf Werte zwischen 80 und 60 Shore-D, so dass zum Beispiel Rollen weicher und damit leiser laufen können. Bei Halbzeugen verbessert sich auch die Bearbeitbarkeit mit spanabhebenden Verfahren, weil das Material z. B. während des Drehens nicht zum Brechen neigt. Alle Anwendungen profitieren von der fast perfekten Schlierenfreiheit auf Grund der sehr homogenen Dispersion der Weichphase in der AP-Nylon®-Matrix.

Verzögerte Aktivierung
BRÜGGOLEN® C25 ist ein neuer, verzögernd wirkender Aktivator für AP-NYLON®, der die Polymerisation deutlich langsamer ablaufen lässt als der bisherige Standardtyp BRÜGGOLEN® C20P. Während dessen Offenzeit (die Zeit des Übergangs von der flüssigen in die feste Phase) zwischen 1 und 5 min beträgt, sind mit dem neuen BRÜGGOLEN® C25 Zeiträume von 2 bis 10 min erreichbar. Dies ist insbesondere bei Teilen mit großen Abmessungen und/oder geringen Wanddicken sowie bei komplexen Geometrien vorteilhaft, unter anderem, weil die anfänglich eingeschlossenen Blasen dadurch über ausreichend Zeit verfügen, um vollständig an die Oberfläche zu steigen. Insbesondere erleichtert BRÜGGOLEN® C25 auch die Fertigung hochwertiger, flächiger, glas- oder gewebeverstärkter Composites. Darüber hinaus gibt er die Möglichkeit, in der Produktentwicklung Teile langsam zu füllen, um Abläufe studieren und optimieren zu können.

Verarbeitungsseitig erfordert er keine Änderungen der Temperaturen von Polymerisat und Werkzeug. Die mechanischen Eigenschaften der resultierenden Polymerisate sind annährend gleich, das neue BRÜGGOLEN® C25 hat jedoch eine leicht gelbliche Farbe.

Die BrüggemannChemical, L. Brüggemann KG, ist ein renommierter Hersteller von Spezialchemikalien mit rund 200 Mitarbeitern am Stammsitz in Heilbronn. Gegründet 1868, hat sich das Unternehmen spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsadditiven für Technische Thermoplaste mit Fokus auf Polyamiden sowie von Zinkderivaten und Reduktionsmitteln auf Schwefelbasis. Kunden in mehr als 60 Ländern schätzen die Flexibilität und innovativen Produktlösungen. Tochterunternehmen in den USA und in Hong Kong unterstreichen die internationale Ausrichtung. Eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse und umfangreiche Investitionen in Know-how und Anlagen sind Kern der Unternehmenspolitik.

■■■

# Weitere Informationen:

Dr. Klaus Bergmann, Bereichsleiter Kunststoffadditive

BrüggemannChemical L. Brüggemann KG, Salzstraße 131, D-74076 Heilbronn

Tel.: +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235, Fax: - 25 235,  E-Mail: klaus.bergmann@brueggemann.com

# Redaktioneller Kontakt, und Belegexemplare bitte an:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Pressemitteilungen von BrüggemannChemical mit Text und Bildern in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter www.konsens.de/brueggemann.html