| Halle 8a / Stand D10 |  |
| --- | --- |

Pressemitteilung

BRÜGGOLEN® TP-H1606 verlängert erheblich die Gebrauchsdauer von Polyamiden unter Hitze

Der neue Hitzestabilisator BRÜGGOLEN® TP-H1606 von BrüggemannChemical verlängert signifikant die Gebrauchsdauer von Polyamiden gegenüber marktüblichen Blends auf Phenol/Phosphit-Basis.

Heilbronn und Düsseldorf, 19. Oktober 2016 – BRÜGGOLEN® TP-H1606 ist ein neuer Hitzestabilisator von BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) auf Kupferkomplexbasis, der bei Polyamiden einen deutlich längeren Einsatz unter Hitze ermöglicht als marktübliche Blends aus sterisch gehinderten Phenolen und Phosphiten. Dies gilt insbesondere bei unteren und mittleren Temperaturen bis 150 °C. Zusätzlich bietet er die von Kupferstabilisatoren bekannte Effektivität bei erhöhten Temperaturen bis 180 °C. Er ist farbneutral auch nach dem Konditionieren und eignet sich daher auch für Produkte in Naturfarbe oder in hellen Farbtönen. Der breite Einsatzbereich, der Anwendungen im E&E Bereich einschließt, wird auch dadurch belegt, dass der Stabilisator weder kennzeichnungspflichtig (nach GHS / CLP-Verordnung Nr. 1272/2008) ist, noch einen wesentlichen Einfluss auf die Kriechstromfestigkeit zeigt. Damit bietet BRÜGGOLEN® TP-H1606 eine deutlich leistungssteigernde und zugleich kosteneffiziente und breit einsetzbare Alternative zu Phenol/Phosphit-Blends, dem bisherigen Industriestandard für Dauergebrauchstemperaturen bis 120 °C.

Das neue Additiv lässt sich präzise dosieren, sehr gut in Polyamid dispergieren und ist für die Compoundierung dieser Kunststoffe hervorragend geeignet. Damit stabilisierte Polyamid-Typen lassen sich problemlos in der gewohnten Weise verarbeiten, sowohl beim Spritzgießen als auch beim Extrudieren.

Mit BRÜGGOLEN® TP-H1606 gelingt es, Polyamide derart zu stabilisieren, dass die mechanischen Kennwerte unter Hitze sehr lange auf hohem Niveau bleiben und damit die Werkstoffe in der Praxis viel länger durchhalten ohne zu versagen. So erzielt man beispielsweise bei einem mit 0,5% stabilisierten unverstärkten Polyamid 6.6 nach Alterung bei 120 °C eine Halbwertszeit der Bruchdehnung von über 2.000 h. Bei doppelt so hoher Dosierung sind sogar über 4.000 h möglich. Im Vergleich hierzu wird bei Verwendung von 0,5% eines herkömmlichen Phenol/Phosphit-Blends die Halbwertszeit der Bruchdehnung bereits nach 1.000 h erreicht. Selbst bei Konzentrationsverdopplung resultieren nur 1.300 h, was einem Bruchteil des mit BRÜGGOLEN® TP-H1606 bei gleicher Dosierung möglichen Wertes entspricht. Mit Hilfe des neuen Additivs kann die Dauergebrauchszeit zielgerichtet verlängert und auf die Erfordernisse der jeweiligen Anwendung eingestellt werden. So eröffnen damit hergestellte Werkstoffe neue Wege zur weiteren Substitution aufwendiger Metallkonstruktionen durch deutlich leichtere und kostengünstigere, zum Teil hoch integrierte Spritzgussteile.

BrüggemannChemical hat weitere Neuentwicklungen für das Compoundieren von Polyamiden in sein Portfolio aufgenommen, die sich vor allem positiv auf die Verarbeitbarkeit auswirken. Dazu gehören der Fließfähigkeitsverbesserer BRÜGGOLEN® TP-P1507 für verstärkte Polyamide, das Nukleierungsmittel BRÜGGOLEN® TP-P1401 für hohe Verarbeitungstemperaturen sowie BRÜGGOLEN® TP-M1417 für das Recycling von hochviskosen Polyamid-Abfällen zu hochwertiger Spritzgussqualität.

Die BrüggemannChemical, L. Brüggemann KG, ist ein renommierter Hersteller von Spezialchemikalien mit rund 200 Mitarbeitern am Stammsitz in Heilbronn. Gegründet 1868, hat sich das Unternehmen spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsadditiven für Technische Thermoplaste mit Fokus auf Polyamiden sowie von Zinkderivaten und Reduktionsmitteln auf Schwefelbasis. Kunden in mehr als 60 Ländern schätzen die Flexibilität und innovativen Produktlösungen. Tochterunternehmen in den USA und in Hong Kong unterstreichen die internationale Ausrichtung. Eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse und umfangreiche Investitionen in Know-how und Anlagen sind Kern der Unternehmenspolitik.

■■■

# Weitere Informationen:

Dr. Klaus Bergmann, Bereichsleiter Kunststoffadditive

BrüggemannChemical L. Brüggemann KG, Salzstraße 131, D-74076 Heilbronn

Tel.: +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235, Fax: - 25 235,  E-Mail: klaus.bergmann@brueggemann.com

# Redaktioneller Kontakt, und Belegexemplare bitte an:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Pressemitteilungen von BrüggemannChemical mit Text und Bildern in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter www.konsens.de/brueggemann.html