BRUGGOLEN® TP-M1417: 
Trasforma le poliammidi d’alta viscosità a gradi d’ iniezione di qualità

Regolazione precisa e riproducibile della viscosità relativa

Con il nuovo BRUGGOLEN® TP-M1417, il peso molecolare delle poliammidi d’alta viscosità di scarti o off spec, po’ essere rettificata alla viscosità d’un grado per iniezione.

Le proprietà meccaniche della poliammide di riciclo 66 (rosso) prodotta con il nuovo BRUGGOLEN® TP-M1417 aumentano rispetto un grado standard vergine per iniezione (grigio ) della stessa viscosità.

Heilbronn, Germania, Agosto 2017 – Con il BRUGGOLEN® TP-M1417, Brüggemann Chemical (www.brueggemann.com) offre a i produttori e compoundatori la possibilità da regolare la viscosità relativa delle poliammidi. Questo nuovo prodotto sviluppato permette l’aumento della qualità delle poliammidi di scarti per produrre gradi d’iniezione di qualità e offre un risparmio di soldi rispetto all’uso di polimeri vergini.

Proprietà meccaniche come un materiale virgine

Aggiungere BRUGGOLEN® TP-M1417 a scarti poliammidici di viscosità elevata permette ai produttori produrre un materiale che ha la viscosità richiesta e le proprietà meccaniche ottime, allo stesso livello delle poliammidi vergini dei gradi d’iniezione. Con un’alta resistenza all’impatto, a tensione, rigidità, questi materiali riciclati sono ottimi per le stesse applicazioni che i materiali vergini della stessa viscosità.

Facilità di processato

BRUGGOLEN® TP-M1417 e fornito come un prodotto dust-free granuli per un dosaggio ottimo. Il TP-M1417, e facile da processare e compatibile con le poliammidi e pertanto ideale per compounding.

Flessibilità per i produttori dei polimeri

Un altro vantaggio del BRUGGOLEN®TP-M1417 e che puoi usarsi per cambiare la viscosità relativa delle poliammidi vergini. I produttori di polimeri possono cambiare e adattare la viscosità durante il processo di compounding senza cambiare il prodotto en un processo continuo di polimerizzazione. Questo aumenta la flessibilità e reduce la quantità di materiali fuori di specifica.

Brüggemann Chemical L. Brüggemann KG è un noto produttore di specialità chimiche, con un circa di 200 dipendenti. Fondata nel 1868, l’azienda, con sede a Heilbronn, in Germania, è specializzata nello sviluppo e nella fabbricazione di additivi di alte prestazioni per tecnopolimeri termoplastici, in particolare per le poliammidi, oltre che di derivati dello zinco e agenti di riduzione a base di zolfo. Clienti provenienti da oltre sessanta paesi del mondo apprezzano la flessibilità e le soluzioni innovative offerte dall’azienda, mentre le filiali localizzate negli Stati Uniti e a Hong Kong ne supportano la sua presenza internazionale. Le colonne portanti della strategia aziendale sono rappresentate dalle attività di ricerca e sviluppo interna, dalla costante attenzione alle esigenze del cliente, e dai sostanziosi investimenti in impianti e know-how.

■■■

# Ulteriori informazioni:

Klaus Bergmann, Direttore della divisione Additivi polimerici

Brüggemann Chemical L. Brüggemann KG, Salzstraße 131, D-74076 Heilbronn

Tel.: +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235, Fax: - 25 235,  E-Mail: klaus.bergmann@brueggemann.com

# Contatto editoriale e copie giustificative:

Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

I comunicati di stampa di Brüggemann Chemical, comprensivi di testo e immagini in risoluzione stampabile, sono disponibili per il download al sito: www.konsens.de/brueggemann.html